- ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

1.1.Сучасні конструкції рейкових скріплень верхньої будови колії

Верхня будова колії (ВСП) є єдиною комплексною конструкцією, що складається з рейок, рейкових опор, скріплень, баласту, стрілочних переведень і ряду спеціальних пристроїв. Вона сприймає і пружно передає на основний майданчик земляного полотна динамічний вплив коліс рухомого складу, а також направляє колеса рухомого по шляху рухомого складу.

Рейки, шпали і інші елементи ВСП типізуються; конструкція, розміри, номенклатура елементів і інші параметри кожного типу регулюються стандартами. Згідно з Положенням про систему ведення колійного господарства на залізницях України конструкція ВСП визначається класом шляху залежно від поєднання вантажонапруженості і максимальних швидкостей руху, що допускаються, пасажирських і вантажних потягів.

Основним видом підрейкових підстав на мережі доріг України є дерев'яні і залізобетонні шпали, до яких за допомогою проміжних рейкових скріплень приєднуються рейки. На підставі з "Технічних вимог до проміжних рейкових скріплень" їх конструкція повинна забезпечувати: стабільність ширини колії в період експлуатації; притискання рейки до основи, що унеможливлює прослизання підошви рейки по підкладці (чи прокладенню) при дії потягів, що проходять, і температурних сил; раціональну просторову пружність вузла скріплення з метою зниження вібраційної дії на підшпальну основу; електроізоляцію рейок від залізобетонних шпал по умові стійкої роботи автоблокування; заміну деталей скріплення без перерв в русі потягів; механізовану зборку і розбірку вузла скріплення.

Скріплення повинні забезпечувати можливість регулювання положення рейки по висоті на 10-15 мм. При цьому вірогідність безвідмовної роботи елементів скріплень до кінця міжремонтного періоду має бути 0,95 [3].

Основним елементом скріплення є сталева підкладка. Назначення підкладки – з’єднання інших елементів скріплення в єдиний просторовий вузол і розподіл навантажень від рейки по певній площі шпали. Скріплення іменується роздільним, якщо його кріпильні елементи окремо кріплять підкладку до шпали, а рейку до підкладки. Якщо частина кріпильних елементів є разділовими, а частина кріпить одночасно і підкладку до шпали і рейку до підкладки, то таке скріплення іменується змішаним.

Нині для постійної експлуатації решітки з дерев’яними шпалами використовується миличне змішане скріплення ДО (рис. 1.1, а). Кріпильними елементами тут є 4 або 5 костилів 2. Два зовнішніх відносно рейки милиці кріплять підкладку 1 до шпали і іменуються обшивними. Два або три внутрішні милиці кріплять одночасно рейку до підкладки і підкладку до шпали. Вони іменуються пришивними. Спосіб установки костилів - запресування в попередньо висвердлений в шпалі отвір меншого діаметру. У місці розташування отворів під милиці підкладка посилена ребордами. Два внутрішні реборди, крім того, фіксують рейку в підкладці в прямому відносно осі шляху напрямі. Шпальна прокладка 3 призначена для зменшення абразивного зносу шпали під підкладками. Протиугонна здатність миличного скріплення дуже низька, тому для передачі угонних зусиль від рейки на шпалу використовуютьця додаткові елементи-протиугони 4. До достоїнств костильного змішаного скріплення відносяться малодіяльність, порівняно невелика витрата металу, простота у виготовленні і простота складальної операції.

До його недоліків слід віднести: розлади шляху внаслідок порушення цілісності підрейкового майданчика ( деревини м'яких порід під підкладкою і розробка отворів); можливість напресовки снігу і засмічувачів під підошвою рейки, які в зимовий період викликають аварійні ситуації із-за виходу підошви рейки за межі реборд підкладок; недостатню утримуючу здатність від розширення колії, у тому числі в кривих.

Рис.1.1. Сучасні конструкції проміжних рейкових скріплень.

а) Змішане костильне скріплення (ДО).

б) Роздільне клемно-болтове скріплення (КБ).

Для підвищення надійності шляху з дерев'яними шпалами з 1999 р. почато виробництво підкладки ДН6- 65 із збільшеними розмірами і шістьма миличними отворами, а також протирозпором підкладки Д-65С з високими ребордами і сім'ю миличними отворами. Ці підкладки укладаються по зовнішній і внутрішній ниткам в кривих радіусом до 350 м включно через дві шпали на третю, від 350 до 600 м - через чотири на п'яту, а понад 600 м - на кожній десятій як маякова. Підкладки укладаються на гумові або резинокордні прокладення і пришиваються п'ятьма милицями: трьома основними і двома обшивальними; інші отвори що презначені для використання при перешиванні шляху в процесі експлуатації. Такі підкладки забезпечують стабільність рейкової колії і подуклонки рейок, а також збільшують термін служби шпал.

До достоїнств решіток на дерев'яних шпалах відносяться відносно низька вартість і висока пружність у вертикальному напрямку, а до недоліків - висока витрата дерева (на км шляху витрачається близько 40 гектарів високоякісного лісу), відносно низькі властивості, що несуть, великий об'єм поточного обслуговування шляху, пов'язаного з осадженням милиць, що піднімаються внаслідок фрикційного і морозного витискування.

Для постійної експлуатації із залізобетонними шпалами використовують проміжне роздільне клемно-болтове скріплення КБ з жорсткими клемами (рис. 1.1. б), яке забезпечує надійну спільну роботу під рухливим навантаженням усіх елементів кріплення і використовується на найбільш вантажонапружених і високошвидкісних лініях. У скріпленнях КБ- 50 і КБ- 65 підкладка 5 укладається в спеціально відформовану нішу на верхній поверхні залізобетонної шпали поверх амортизуючої нашпальної гумового прокладення 6, предназначенной для амортизації жорстких ударних і вібраційних навантажень від рейки.

Підкладка кріпиться до шпали двома кріпильними комплектами ("заставними складками"), що складаються із заставних болтів, текстолітових ізоляційних втулок 9 у наполегливих плоских сталевих шайб 70, пружних двох- або трьох-виткових шайб 11 і гайок 12. Т-подібна голівка зіставного болта завезена в спеціальну порожнину в тілі шпали і притискається I сталевій сферичній опорній шайбі, через яку і передається на шпалу осьове (по відношенню до болта) утримуюче зусилля. Ізоляційна шайба призначена для електричної ізоляції рейок один від одного щоб уникнути замикання рейкових ланцюгів сигналізації і блокування. Плоска шайба розподіляє осьове навантаження від пружної шайби по усій верхній поверхні ізоляційної шайби. Призначення пружної шайби - попереджати само- відгвинчуванню гайки під впливом зовнішніх сил, яка зчитується до певного моменту, що крутить, і створює необхідне осьове утримуюче зусилля.

Підошва рейки розміщена в підкладці між двох високих реборд на її верхній поверхні. Між рейкою і підкладкою розміщене підрейкове прокладення 7, виконана з гуми або карбониту - синтетичного матеріалу з підвищеними фрикційними властивостями - і призначена для амортизації і збільшення коефіцієнту тертя між рейкою і підкладкою. На працездатність прокладень і їх пружність впливає не лише їх матеріал, але і форма, тому їх поверхні мають рифлення і буртики. Рейка до підкладки кріпиться двома кріпильними комплектами, клемними складками, що складаються з клемного болта 13, П-образної клеми 14, пружної шайби Пн гайки 12. Т-подібна голівка клемного болта заведена в окремий паз реборди підкладки. Одна з вертикальних стійок клеми спирається на верхню поверхню підкладки, інша, більш коротка, - на верхню поверхню підошви рейки. Всього в створенні надійного з'єднання між рейкою і шпалою в скріпленнях типу КВ бере участь 21 деталь 10 найменувань, які відрізняються формами, розмірами і матеріалами.

До переваг грат на залізобетонних шпалах відносяться: значний термін служби (розрахунковий термін служби по вітчизняним нормативам - 50 років, але він не перевірений практикою, бо укладання на вітчизняних дорогах залізобетонних шпал має менший термін);

Інші властивості, що несуть, у вертикальному, поперечному і подовжньому (відносно осі шляху) напрямах;

Витрата дуже дефіцитного нині високоякісного лісу.

Друге з перерахованих властивостей дозволяє використовувати РШРс залізобетонними шпалами у складі безстикового шляху, для якого потрібний рівномірний розподіл як температурних напружень уздовж осі шляху, так і зусиль, що виникають при цьому, через шпали на баластний шар.

Недоліками грат на залізобетонних шпалах є:

-	висока вартість;

-	значна маса шпали і відповідно ланки;

-	висока вертикальна жорсткість шляху, що обмежує його застосування на слабких, болотистих, пучинистих і солончакових грунтах.

Тривала експлуатація скріплення КБ дозволила поліпшити ряд його експлуатаційних характеристик. До таких заходів слідує віднести: створення підрейкових і нашпальних прокладень підвищеної пружності і довговічності, що дозволило понизити вертикальну жорсткість шляху і скоротити експлуатаційні витрати; заміну одновиткових шайб на двохвиткові; поліпшення якості підкладок за рахунок термообробки, а також нової технології утворення паза в реборді для клемних болтів; підвищення стійкості до дії поперечних сил за рахунок поглиблення підрейкових майданчиків в шпалі до 25 мм. Проте повністю усунути властиві цій конструкції недоліки не вдалося. Так, міра натягнення клемних і заставних болтів швидко слабшає, що вимагає регулярної і тривалість перевірки, мастила і дотяжки гайок (по нормативах 1-2 рази в рік). Недотримання цих вимог порушує температурний режим бесстикового шляху.

До істотних недоліків цього типу скріплень слід віднести і велику металоємність (11,3 кг на вузол). Для підвищення продуктивності праці до 2005 р. більш ніж в 2 рази відповідно до постанови Колегії МПС № 3 від 14.03.01 р. необхідно при існуючому темпі зростання обсягів перевезень скоротити штат колійного господарства більш ніж на 40%. Для вирішення цього завдання прийнята інвестиційна програма, однією із складових якої є перехід на пружинні не обслуговувані  і малообслуговувані пружні рейкові скріплення.

До таких перспективних скріплень, вживаних в даний час на ряду доріг України, відносяться скріплення ЖБР- 65 і АРС.

Скріплення рейкове ЖБР- 65 (рис. 1.2, а) призначене для кріплення залізничних рейок типу Р65 до залізобетонних шпалах на магістральних дорогах з швидкостями руху до 200 км/год.

Рис. 1.2. Перспективні проміжні рейкові скріплення.а) ЖБР 65, б) АРС

На відміну від існуючого скріплення КБ- 65 в нім відсутня металева підкладка, а число болтів скорочене до двох замість чотирьох. Як прикрепителя застосовується В-образна пружна клема лозини 1 з ресорно-пружинної сталі діаметром 16 мм. Електроізоляція однієї рейкової нитки від іншої здійснюється за рахунок полімерного пустоутворення 2, замоноліченого в залізобетонну шпалу.

Скріплення дозволяє коригувати положення рейок висотою до 15 мм за допомогою регулювальних прокладень, що встановлюються під підошву рейки. Гайки заставних болтів затягуються із зусиллям 180-200 Н м. Монтажне затягування клем вибірково контролюються динамометричним ключем. До передбачуваних в даний час (за відсутності достатнього об'єму досвіду експлуатації) недолікам скріплення ЖБР- 65 відноситься невияснений термін служби залізобетонної шпали, який в даному випадку визначається терміном служби полімерного пустоутворення, а останній розрахунковий термін в реальних умовах експлуатації, поки невідомо.

Пружинне рейкове скріплення АРС для скріплення залізобетонних шпал (рис. 1.2, б) призначене для прикріплення рейок до залізобетонних шпал безстикового і ланкового шляху на прямих і кривих ділянках, у тому числі на високошвидкісних магістралях з будь-якою вантажонапруженістю. Воно дозволяє регулювати ширину колії в межах до 12-15 мм і розширює діапазон регулювання положення рейки по висоті до 25 мм.

Особливостями конструкції скріплення АРС є:

-	малоліяльність і простота конструкції;

-	анкер 6, замонолічений в підрейковій зоні залізобетонної шпали, об'єднує два клемні вузли;

-	дві пружні клеми В-образні 4, аналогічні таким у скріплення ЖБР- 65, що забезпечують стабільне монтажне зусилля притиснення рейки до шпали у вузлі скріплення 16-20 кН;

-два ексцентрикових монтажних регулювальника 7 у вигляді шестигранника з ексцентрично розташованою віссю, забезпечуючих регулювання необхідної величини притиснення клем за рахунок повороту шестигранника;

-	два плоскі підклемники 3 з обмежувачами їх переміщень відносно клеми;

-	два рейкових ізолятора 5 з центрально-розташованим виступом, що перешкоджає їх горизонтальним переміщенням по підошві рейки і фіксувальним положення деталей у вузлі;

-	товщина підрейкового гумового прокладення 8-14 мм.

Зіставлення основних техніко-економічних показників останніх двох скріплень за даними [3] приведене в таблиці. 1.1.

Різновидом роздільного скріплення рейки з дерев'яною шпалою являється скріплення з фіксацією рейки маятниковим штирем 1 (рис. 1.3), вживане на шляхах вітчизняних метрополітенів.

Таблиця1.1

Характеристики скріплень

| Показник | АРС | ЖБР-65 |
| --- | --- | --- |
| Можливість виправки в профілі | Є | Є, але при цьому погіршується робота вузла скрепления |
| Контроль зусилля притиснення клеми | спеціальне пристосування | динамометричний ключ |
| Пружний хід клеми, мм | До 9 | До 6 |
| Необхідність обслуговування | Нет | Да |
| Маса вузла, кг | 8,2 | 6,8 |

Рис. 1.3. Проміжні рейкові скріплення зарубіжних залізниць

доріг: аіб — RN и RNS (Франція); в — линии «Синкансен» (Японія); г — НМ (Германія); д — «Дельта».

Справжній огляд був би неповний без згадки скріплень, вживаних на зарубіжних залізницях [5] і відмінних від розглянутих вище (рис. 1.3.). Необхідно відмітити все більшу поширеність останнім часом пружних малодетальних скріплень типів "Пендрол", "Дельта".

1.2.	Основні вимоги до зборки рейкових ланок

Рейкові ланки з дерев'яними шпалами збираються в даний час в основному на звеносборочних лініях 3ЛX-800 конструкції науково-практичного центру "Путні машини" (НВЦ "ПМ") з рейками Р50 і Р65 завдовжки 25 м. Для укладання в кривих на внутренїй нитці використовуються укорочені рейки завдовжки 24,92 і 24,84 м, які розташовуються симетрично відносно рейок наружній нитці. Рейки нормальної довжини в ланці вирівнюються по на-угольнику, тобто їх кінці повинні знаходитися на прямій, перпендикулярної до осі ланки.

Дерев'яні шпали (обрізані і необрізані завдовжки 2750 мм) укладають під рейки згідно зі встановленою проектом епюрою. Число шпал на ланку завдовжки 25 м з рейками Р65 і Р50 і основні розміри ланки приведені в таблиці. 1.2 і на рис. 1.4, де L - довжина ланки; - відстань від кінця рейок до осі стикової шпали; /2 - відстань між осями проміжних шпал; /3 - ширина колії; /4 - відстань від кінців шпал шнурової сторони до робочої грані рейки (на шнуровій стороні кінці шпал вирівняні по одній лінії).

Таблиця 1.2

Основні характеристики ланок

| Число шпал, шт. | Розміри, мм |
| --- | --- |
| на 1 км колії | на ланку | 1 | к | 1 | и |
| 1840 | 46 | 220 | 546 | 1 520 | 615 |
| 2000 | 50 | 220 | 501 | 1520 | 615 |

Рис. 1.4. Ланка рейкошпальної решітки

Шнурова сторона кінців шпал на ланці визначається умовами укладання ланок колієукладачами : на однопутних лініях вона повинна розташовуватися з правого боку по рахунку кілометрів, а на двухпутних -с зовнішніх польових сторін.

Милиці забивають або запресовують в заздалегідь просверленні або прошиті отвори. Це зменшує ушкодження деревини, полегшує запресовку милиць, дозволяє вводити в місця забивки милиць антисептичні речовини.

Свердлити і прошивати отвори під милиці треба строго веритикально свердлами діаметром 12 мм на глибину 110-130 мм в опреділеному положенні один відносно одного і шнурового кінця шпали. В цілях оберігання деревини від гниття, отвори антисептують. Забивати або запресовувати милиці в шпали з не просвердленими отворами забороняється. На прямих ділянках шляху і в кривих радіусом більше 1200 м на кожному кінці шпали запресовують по 4 милиці, з яких 2 основних (прошивних) передпризначені для прикріплення рейки до шпали і 2 додаткових (прошивних) - для прикріплення підкладки до шпали. На мостах, в тунелях, на кривих ділянках шляху радіусом 1200 м і менш і на стикових шпалах рейки пришивають на кожному кінці шпали п'ятьма милицями.

Для попередження подовжніх переміщень рейок і порушення рейкових проміжків на ланках встановлюють необхідне число протиугонів. Зуб кожного протиугона треба розташовувати зовні рейкової колії.

В готовій ланці усі елементи повинні щільно прилягати друг до другу, а рейки мають бути встановлені по наугольнику і мати подуклонку 1/20. Відступи в ширині колії від номінального значення не повинні перевищувати по уширенню- 2 мм, по звуженню - 1 мм.

Ланки із залізобетонними шпалами збирають завдовжки 12,5 і 25 м як з новими, так і із старогодними (інвентарними) рейками. У останньому випадку рейки замінюють потім на батогу безстикового шляху. На кожній зібраній ланці, підметі укладанню на ділянках, обладнаних автоблокуванням і електричною централізацією стрілок, перевіряється електричний опір повинен бути не нижче встановлених норм.

Ланкозбірні комплекси. Для забезпечення рівномірності епюри розкладки шпал в безстиковому шляху і умов безперешкодної роботи сучасних виправно-підбивочно-рехтовочних машин циклічної дії вказівкою МПС від 07.08.01 р. № С-1395у встановлений наступний порядок зборки і укладання ланок шляху на залізобетонних шпалах на виробничих базах ПМС :

-	при епюрі 2000 шпал/км відстань від торців рейок ланок завдовжки 25 і 12,5 м до осей стикових шпал має бути рівними 250 мм мінус 0,5 розміру розрахункового стикового проміжку, а відстань між осями інших шпал 500-501 мм;

при епюрі 1840 шпал/км відстань від торців рейок ланок завдовжки 25 і 12,5 м до осей стикових шпал - 272 мм мінус 0,5 розміру розрахункового стикового проміжку, а відстань між осями інших шпал 543-544 мм;

-	при епюрі 2000 шпал/км для ланок завдовжки 25 і 12,5 м, один стик яких співпадає із стиком зрівняльного прольоту : від торця рейок із стикованого кінця до осі шпал- 210 мм мінус 0,5 розміру розрахункового стикового проміжку; з кінця, що примикає до попередньої ланки з інвентарними рейками, - 250 мм мінус 0,5 розміру розрахункового стикового проміжку; відстань між осями інших шпал 501- 502 мм;

-	при епюрі 1840 шпал/км для ланок завдовжки 25 і 12,5 м, один стик яких співпадає із стиком зрівняльного прольоту : від торця рейок із стикуємого кінця до осі шпали - 210 мм мінус 0,5 розміру розрахункового стикового проміжку; з кінця, що примикає до попередньої ланки з інвентарними рейками, - 272 мм мінус 0,5 розміру розрахункового стикового проміжку; відстань між осями інших шпал 545-546 мм.

Допускається відхилення у відстанях між шпалами при монтажі РШР на залізобетонних шпалах 20 мм.

На проміжному рейковому скріпленні КБ гайки клемних болтів повинні затягуватися моментом, що крутить, 180 Н м, заставних болтів - 120 Нм. Момент затягування гайок заставних болтів на проміжному скріпленні ЖБР- 65 складає 180-200 Н м

Для отримання подуклонки рейок, близькою 1/20, рекомендується снучала затягувати гайки усередині колії, а потім зовні. Вимоги по ширині колії, щільності прилягання елементів ланки один до одного, наугольнику і так далі такі ж, як для ланок з дерев'яними шпалами.

1.3.	Історія розвитку засобів механізації зборки, розбирання і ремонту рейкошпальної решітки

Історія розвитку засобів механізації і автоматизації ланкоскладальних і звеноразборочних робіт у своїй початковій частині тісно пов'язана з історією розвитку способу ланковим укладання залізничного шляху. На першому етапі розвитку будівельно-шляхової справи зборка РШР виконувалася безпосередньо на місці виробництва робіт - на шляху. У кінці 20-х - початку 30-х рр. XX ст. в СРСР і за кордоном паралельно була висунена концепція ланкового укладання шляху. Особлива необхідність інтенсифікації путнього будівництва в СРСР була пов'язана з тим, що в роки перших п'ятирічок почалася технічна реконструкція путнього господарства. Реалізація концепції ланкового способу укладання шляху неможлива без основного технологічного устаткування - крану укладання. Проекти машин для укладання шляху розробляються паралельно в нашій країні і за кордоном. Це колієукладачі Роберта Берендса, Бертлянда-Мор- рису, Хоха, Нимага, спосіб крану ЦНИИ, колієукладач ЛИИЖТа, кран укладання Платова. Найбільш працездатний варіант колієукладального крану - колієукладач Платова - в 1932 р. був принят до серійного виробництва. Його постійне вдосконалення і поширення в путньому господарстві остаточно затвердило разділову технологію колієукладальних робіт в СРСР. Нині за кордоном ланкового спосіб застосовується тільки на ряду напрямів залізниць Франції і США, а також на залізницях країн - колишніх учасників СЭВ, які імпортували його як одну з розвинених радянських технологій. Країна ж, де ланковому спосіб являється не лише основним, але і самим технічно розвиненим видом виробництва колійних робіт, одна - Україна.

Історія розвитку ланкозбірної і ланкорозбірної техніки розділяється на ряд етапів, що чітко виділяються.

РШР на дерев'яні шпалах. Застосування механізованого інструменту для виконання відділових складальних операцій на перегоні є перший етап механізації звенозборочних процесів.

Другий етап розвитку звеносборочної техніки для роботи з РШР на дерев'яних шпалах характеризується механізацією основного, організуючого транспортного потоку. Як перші механізовані пристрої для зборки ланок можна назвати колійні комбайни Барыкина. Курбатова, конструкції МИИТа, челночний стенд ОПМС- 1, машину для зборки ланок шляху Белогорского, установку для напівавтоматичної зборки ланок Исаева К.С., пристрій для зборки ланок Орлова Н.Г. і деякі інші.

Проект першого комбайна був запропонований Ф.Д. Барыкиным в 1925 р.. Машина складалася з коліс великого діаметру з осередками для шпал; ферми, що спирається переднім кінцем на ці колеса, а заднім - на тепловоз; складальною автоматичною майстернею, підвішеною до візків, що пересувається по верхньому поясу ферми; тепловоза і ряду платформ для матеріалів укладань. Подача шпал, рейок і скріплень до "голови" машини вироблялася спеціальними транспортерами. При безперервному русі комбайна колеса автоматичесання розкладали на земляному полотні шпали, а складальна майстерня. пересуваючись по фермі  вперед, збирала рейкову ланку і встановлювала стикові накладки. Після зарядки рейками і скріпленнями майстерні цикл повторюється.

В1929- 1932 рр. з'явилися путні комбайни Курбатова, ЛИИЖТа, КБ путніх комбайнів. У них уперше операції по зборці рейкових ланок, які виконувалися на складальних стендах або в складальному агрегаті комбайна (комбайн ЛИИЖТа, проект), чіткіше розділені від операцій по монтажу рейкошпальної решітки.

Усі ці пристрої дозволили лише дещо механізувати відділові трудомісткі операції, зменшити виробничі ділянки, потрібні для зборки, поліпшити умови праці робітників, при цьому значна частина операцій виконувалася вручну. У 1931-1932 рр. Платов відокремив від комбайна "голову" і створив колієукладальний кран, який пішов в серію. Після цього почали створюватися путні машинні станції (ПМС), на яких вироблялася зборка-разборка ланок РШР. Організаційно робочий простір оформлюється у вигляді складальних і розбиральних стендів, створенням яких займалися самі виробники робіт. У літературі зустрічаються згадки про звеносборочних і звеноразборочних стендів конструкції ОП МО 1, ПМС75 та ін.

До третього етапу розвитку відноситься створення пересувних механізованих технологічних ліній з механізацією і частичною автоматизацією не лише основних транспортних потоків, але і основних технологічних операцій. На початку 50-х рр. з'являються пропозиції по механізації складального процесу за допомогою спеціальних машин, а на початок 60-х рр. в ПКТБ ХабИИЖТа завершилась розробка принципової конструкції звеносборочного комбайну ЗСК, що було системою агрегатів, змонтованих на рухливому складі і розташованих в певній технологічної послідовності Технологічне обладнання ЗСК розміщено на 5 залізничних чотиривісних платформах: на перших трьох – обладнання ділянок підготовки до зборки шпал, скріплень і рейок, а також складальний агрегат, на двох інших - ділянках комплектування ланок в пакети. На звенозбірному комбайні уперше реалізована схема механізованого виконання основної складальної операції - запресування милиць в шпалу методом напресування шпали знизу на милиці, зафіксовані від осьового переміщення наполегливими пуансонами. Потрібно відмітити, що в первинному проекті ЗСК була закладена комплексна автоматизація практично усіх технологічних операцій.

У зв'язку з механізацією зборки постало питання і про механізацію розбирання ланки. Паралельно із створенням ЗСК в ПКТБ ХабИИЖТа була розроблена конструкція звеноразборочной машини ЗРМ - рухомого технологічного комплексу для розборки ланок РШР, пристосованого до відносно легкому і швидкому перебазуванню. Він є потоковою технологічною лінією, агрегати і механізми якої монтуються на чотирьох чотиривісних платформах. Головна відмінність ЗРМ від існуючих раніше ланкорозбірних стендів не лише в наявності механізованої транспортної системи і комплексної механізації технологічних операцій, але і в способі розбирання скріплення.

На четвертому етапі розвитку були створені стаціонарні механізовані технологічні лінії (70-і - перша половина 80-х рр.). Ланкозбірні комбайни і ланкорозбірні машини не набули широкого поширення внаслідок значної складності виготовлення і високої вартості, що робило неекономічним їх використання при річних об'ємах зборки до 100 км. Проте досвід, накопичений при проектуванні і багаторічній експлуатації головних зразків комбайна, дозволив надалі перейти до створення ланкозбірної техніки економічнішої конструкції.

Одна з перших конструкцій ланкозбірних ліній, на якій було механізовано виконання більшості технологічних операцій процесу зборки ланки, - напівавтоматична потокова ланкозбірна лінія ППЗЛ- 500 - була спроектована в ПКБ “Главстроймеханизации” Мінзалбуду. Головною технологічною особливістю цієї лінії є запрессовка милиць в шпалу згори, а не знизу, як на ЗСК. Проте такий спосіб має явно виражений недолік - необхідність в дуже трудомісткому попередньому наживленні милиць. Услід за ППЗЛ- 500 ПКБ “Главстроймеханизации” розробило напівавтоматичні потокові ланкозбірні лінії ППЗЛ- 650, ЗС- 400 і ЗС- 600, побудовані за такою ж технологією. ПКТБ ХабИИЖТа, яке саме з цього етапу стає ведучим в цій галузі і головним в службі шляху МПС, пішло по шляху перетворення рухливих комбайнів ЗСК і ЗРМ в спрощені стаціонарні технологічні лінії - ланкозбірну потокову технологічну лінію ЗЛХ- 800 і ланкорозбірну потокову технологічну лінію ЗРС. Для упрощення конструкції і скорочення їх вартості були різко зменшенні об'єми накопичувачів елементів ланок, а ряд транспортувальних операцій були передані козловим кранам, обслуговуючим виробничу базу ПМС. Закінчується четвертий етап серійного виготовленням ліній ЗЛХ- 800 і ЗРС і насиченням технологіями ПМС, що займаються зборкою і розбиранням ланок РШР на дерев'яних шпалах.

Для п'ятого етапу розвитку характерна модернізація технологічних ліній ЗЛХ- 800 і ЗРС (з другої половини 80-х гт. по теперішній час), що полягає в комплектуванні їх додатковими пристроями (вхідними і вихідними накопичувачами різного роду), що зменшують міру технологічної залежності роботи ліній від обслуговуючих кранів, що серійно випускаються. Окрім цього модернізація ліній йде і по напряму ресурсозберігання, означающему повторне використання придатних старогодніх шпал, милиць і підкладок при зборці нових ланок. Для цього:

-	на лініях ЗСЛ- 150 (модернізація ЗЛХ- 800) встановлюються другі ділянки підготовки шпал до зборки (живлення старогодніми шпалами) і переробляються поперечні транспортери для роботи з двома потоками шпал;

- лінії ЗРЛ комплектуються додатковими пристроями для сортування шпал по сортах і для сортування елементів скріплень на милиці і підкладки.

І, нарешті, шостий етап розвитку ланкозбірної і ланкорозбірної техніки для роботи з РШР на дерев'яних шпалах, що починаються нині, - період еволюційного розвитку. Цей етап відрізняється створенням технологічних ліній, що є логічним продовженням існуючих, без принципових змін компонування і технологічної схеми. Напрями розвитку - підвищення надійності, ремонтопридатності, рівня механізації і автоматизації (в основному за рахунок допоміжних технологічних операцій), поліпшення умов праці обслуговуваючого персоналу.

Для п'ятого етапу розвитку характерна модернізація технологічних ліній ЗЛХ- 800 і ЗРС (з другою половини 80-х гт. по теперішній час), що полягає в комплектуванні їх додатковими пристроями (вхідними і вихідними накопичувачами різного роду), що зменшують міру технологічної залежності роботи ліній від обслуговуючих кранів, що серійно випускаються. Окрім цього модернізація ліній йде і по напряму ресурсозберігання, означающему повторне використання придатних старогодніх шпал, милиць і підкладок при зборці нових ланок. Для цього:

-	на лініях ЗСЛ- 150 (модернізація ЗЛХ- 800) встановлюються другі ділянки підготовки шпал до зборки (живлення старогодніми шпалами) і переробляються поперечні транспортери для роботи з двома потоками шпал;

- лінії ЗРЛ комплектуються додатковими пристроями для сортування шпал по сортах і для сортування елементів скріплень на милиці і підкладки.

І, нарешті, шостий етап розвитку ланкозбірної і ланкорозбірної техніки для роботи з РШР на дерев'яних шпалах, що починається нині, - період еволюційного розвитку. Цей етап відрізняється створенням технологічних ліній, що є логічним продовженням існуючих, без принципових змін компонування і технологічної схеми. Напрями розвитку - підвищення надійності, ремонтопридатності, рівня механізації і автоматизації (в основному за рахунок допоміжних технологічних операцій), поліпшення умов праці обслуговуваючого персоналу.

1.4.	Перспективи розвитку ланкозбирально-розбірної ремонтної техніки

Аналіз тривалого періоду створення і експлуатації механізованих ланкозбирально-розбірних ремонтних ліній, а так само тенденцій загального розвитку залізничного транспорту дозволяє спрогнозувати основні напрями розвитку цієї техніки.

1.	Перспективні типи технологічних ліній :

I потокова лінія важкого типу по зборці ланок на залізобетонних шпалах (прототип - ПЗЛ), розміщувана в критому приміщенні і призначена для цілорічної експлуатації з річною продуктивністю 160-200 км РШР. Такі лінії ефективні при реалізації програми переведення магістральних шляхів Росії на важку основу в регіонах з відносно розвинутий транспортний мережею. Спеціалізована ПМС, оснащена лінією подібного типу, може замінити 4-5 ПМС, оснащених серійними лініями TJIC;

-	те ж полегшеного типу (прототип - лінія ЦТЛ) з річною продуктивністю 100-150 км РШР. Такі лінії ефективні при реалізації вищезгаданої програми в регіонах з лінійною структурою транспортної мережі (наприклад, Східний Сибір, Дальній Схід) і при розвитку транспортної мережі;

-	стендова лінія зборки ланок на залізобетонних шпалах (прототип -ТЛС), призначена для технологічного забезпечення тієї ж програми на периферійних напрямах;

-	потокова лінія важкого типу цілорічної експлуатації по ремонту ланок на залізобетонних шпалах з річною продуктивністю 160-200 км РШР, що розміщується в критому приміщенні і призначена для централізованого забезпечення потреби в ланкоремонтних роботах регіону відносно розвинутий транспортний мережі на важкій основі з протяжністю магістральних шляхів 2000-2700 км;

-	те ж полегшеного типу з річною продуктивністю 100- 150 км РШР для централізованого забезпечення потреби в ланкоремонтних роботах регіону з лінійною структурою транспортної мережі на важкій основі з протяжністю магістральних шляхів 1300-1700 км;

-	стендова лінія ремонту ланок на залізобетонних шпалах (прототип-ЛРЗС), призначена для експлуатаційного забезпечення периферійного напряму шляху на важкій основі;

-	лінія зборки ланок на дерев'яних шпалах (прототип - ЗСЛ- 150), призначена для експлуатаційного забезпечення другорядних малодіяльних напрямів, де переведення шляху на складну основу недоцільне;

-	лінія розбирання ланок на дерев'яних шпалах (прототип - ЗРЛ- 150), призначена для експлуатаційного забезпечення другорядних напрямів.

1.	Індивідуальне проектування і виготовлення технологічних ліній з урахуванням конкретних умов їх наступної експлуатації у поєднанні з проектуванням виробничих баз (ділянок) їх дислокації дозволять ефективніше використовувати як виробничі потужності проектованих ліній, так і площі складування і підйомно-транспортне устаткування виробничих баз.

1.	Конструкції технологічних ліній повинні передбачати мінімальні втрати часу і засобів під час переходу обслуговуваємого регіону транспортної мережі на інший вид скріплень, а також можливість установки додаткового устаткування при заданій продуктивності або функціонального призначення (заходів, перетворення складальної лінії в ремонтну).

2.	Подальший розвиток агрегатно-модульного принципу компоновки технологічних ліній (нині цей принцип реалізується включенням агрегатів лінії TJIC, що серійно випускається, як агрегатні модулі до складу ліній ЦТЛ, ПЗЛ).

3.	При збереженні існуючої конструкції і якості виготовлення елементів скріплень підвищення рівня механізації і автоматизації технологічних операцій буде украй не значним, в основному за рахунок часткової автоматизації допоміжних операцій.

4.	Дуже перспективними представляються дослідження нових способів виробництва робіт, проміжних між прийнятим за кордоном роздільним способом капітального ремонту шляху і прийнятим в Україні ланковим способом.

Конструкція і принцип дії сучасних ланкозбірно-розборочних ремонтних ліній і їх агрегатів.

У справжній главі розглядаються тільки ті технологічні лінії, які на даний момент випускаються серійно; лінії, виготовлені в одиничному екземплярі, на думку автора, навряд чи зацікавлять читачів.

Звеносборочна лінія ЗЛХ- 800 конструкцій ПКТБ ХабИИЖТа проектувалася у кінці 70-х рр. на основі успішно реалізованого технологічного процесу зборки ланки на високопродуктивному, але дорогому комбайні ЗСК ПКТБ ХабИИЖТа. Лінія передставляє собою комплект гідрофікованих технологічних агрегатів і пристроїв, встановлених у визначеній послідовності на двох залізничних коліях і об'єднаних в єдину систему за допомогою конвеєрів, накопичувачів і живильників. Структурна схема ЗЛХ- 800 представлена на рис. 2 [7], де А, Б, В - ділянки підготовки до зборки відповідно шпал, скріплень і рейок; Г і Д - ділянки зборки і готової ланки. Операції по відділенню підкладок з навалювання, їх орієнтації по підошві і подуклонці, а так само комплектуванню підкладок милицями на ЗЛХ- 800 виконуються вручну. Конструктивна простота, висока якість зборки рейкових ланок і відносно низька вартість дозволили прийняти ЗЛХ- 800 в серійне виробництво, і нині вона є найпоширенішим засобом механізації і автоматизації зборки ланок рейкошпальної решітки на дерев'яних шпалах з миличним скріпленням.