- ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

1.1. Тягова територія локомотивних депо та розміщення пристроїв деповського господарства

Розміщення тягової території локомотивних депо по відношенню до подорожнього розвитку станцій і приймально паркам повинно забезпечувати: зручний і найкоротший підхід локомотивів до потягів і назад, не заважаючи роботі станції з поїздами і при проведенні маневрів; можливість подальшого розвитку приймально парків і тягового господарства. Тягова територія повинна розташовуватися поблизу горловин приймально парків з боку, протилежного пасажирському будівлі і селищу. Для зв'язку тягової території з приймально парками повинні виділятися не менше двох спеціальних ходових шляхів.

На тягової території розташовують наступні спеціалізовані шляхи: для проходження локомотивів з депо на станцію і назад, екіпіровки, стоянки локомотивів, які очікують роботу; для технічного обслуговування ТО-2, якщо відсутня будівля ПТОЛ; для складу паливно-мастильних матеріалів, складу піску; для позицій реостатних випробувань, позицій обмивки, очищення та фарбування локомотивів; для стоянки локомотивів запасу і резерву дороги; для стоянки відбудовного і пожежного поїздів, якщо вони не встановлюються на спеціальних коліях станцій; для поворотних пристроїв; до складу матеріалів і запасних частин, до складу колісних пар та ін (рис. 1.1.).

# На тягової території основного локомотивного депо розташовуються: локомотивне будівлю для поточних ремонтів, технічних обслуговувань і екіпірування локомотивів; службово-побутові допоміжні приміщення; склади палива, мастильних матеріалів і піску; будівля пескосушілкі; котельня та інші пристрої.

Рис.1.1. Тягова територія локомотивного депо

# Комплекс усіх цих споруд та залізничних шляхів утворюють Деповське господарство. Воно має бути компактним, мати мінімальні по довжині шляху транспортування і трубопроводи, що знижує капітальні витрати на будівництво та експлуатаційні витрати. При спорудженні деповського господарства повинні бути дотримані будівельні, санітарні, протипожежні та інші норми і правила.

# Територія локомотивного господарства повинна бути відокремлена від меж житлових районів санітарно-захисною зоною. У санітарно-захисній зоні допускається розміщувати тільки будівлі допоміжного та побутового призначення: їдальні, лазні, гаражі, пожежні депо, пральні, торговельні будівлі і т. п.

# Колійний розвиток тягової території та пристрої деповського господарства повинні забезпечити: необхідну пропускну здатність з урахуванням перспективи зростання локомотивного парку; потокове просування локомотивів по тяговій території без зустрічних і зворотних переміщень; вимоги цивільної оборони; вимоги з охорони навколишнього середовища.

# Радіус кривих залізничних шляхів повинен бути не менше 200 м, в обмежених умовах допускається його скорочення до 180 м; шляху ремонтних позицій на екіпірувальних майданчиках і оглядових канавах повинні бути прямі і горизонтальні; шляху перед воротами ремонтних стійл повинні мати прямий вставку не менше довжини локомотива плюс 5 м, а перед іншими - не менше 12 м; шляху відстою локомотивів, розвантаження палива, піску, мастила, запасних частин та інших матеріалів розташовуються на майданчиках; відстані між осями шляхів екіпіровки 5,5-6 м, відстою локомотивів, які очікують роботу, 4,9-5,5 м, стоянки резерву 4,5-4,9 м, марка хрестовин стрілочних переводів повинна бути не крутіше 1/9. Позиції для обмивки і обдування локомотивів повинні розташовуватися перед екіпірувальних позиціями.

# У електродепо всі тракційні шляхи мають контактні проводи, секціонірованние по окремих ділянках так, щоб електровози забезпечувалися піском при знятій напрузі в контактному проводі.

# 1.2. Розрахунок основних розмірів депо

В даний час локомотивні депо споруджуються за типовими проектами, розробленими з урахуванням уніфікацій основних будівель для всіх типів локомотивів і МВРС. Уніфіковані прольоти, відстані між осями суміжних колій, крок між колонами, кранові навантаження, висота основних будівель. Це дозволяє значно здешевити споруду. Крім того, уніфікація значно спрощує переобладнання депо при переході з одного виду тяги на інший, зводячи його тільки до заміни частини технологічного обладнання.

Кількість стійл для різних видів ремонту і обслуговування визначається за формулою:

річна програма ремонту або обслуговування в рік ;

кількість робочих днів в році ;

середній простій локомотива в стійлі при певному виді ремонту або обслуговування.

Кількість стійл для ремонту ТР-1 визначається по формулі:

Кількість стійл для ремонту ТР-2 визначається по формулі:

Кількість стійл для технічного обслуговування ТО-3:

простій локомотива в депо для кожного з видів ремонту і технічного обслуговування ;

фонд часу роботи депо за добу. Для двозмінної роботи – 16год., для тризмінної – 24год.

1.3. Розрахунок довжини стійлової частини локомотивного депо

Довжина стійлових ділянок у загальному вигляді визначається за формулою:

довжина що залежить від габаритних розмірів локомотива, м.

постійна величина що залежить від виду ремонту, або обслуговування, типу будови та прийнятої технології.

Рис. 1.2. Габаритні розміри локомотиву.

довжина локомотива по осях автозчеплень;

висота локомотива (від ПГР);

діаметр колеса локомотива (1,05 м);

ширина локомотива;

відстань між вісями.

Розрахункова схема виконання ПР-2 на механізованому стійлі визначається за рис. 1.3.

Рис. 1.3. Стійлова частина ділянки ПР-2

Довжина стійлової частини ділянки ТР-2 при установці однієї секції і ремонті локомотива на механізованому стійлі визначається по формулі:

відстань від обріза оглядової канави до внутрішньої грані торцевої стіни при проїзді електрокарів з боку воріт. Приймаємо ;

мінімальна необхідна відстань від обріза оглядової канави до осі автозчеплення за наявності механізованого стійла

довжина локомотива по осях автозчеплень;

відстань від осі автозчеплення локомотива, піднятого домкратами, до торця ремонтної оглядової канави

Оскільки локомотив ЧМЭ2 односекційний, то

1.4. Розрахунок довжини ділянки для виконання ПР-1 та ТО-3.

Визначення довжини стійлової частини ділянки ПР-1 та ТО-3 при установці 3-х локомотивів на одному шляху.

Округляємо отримане значення до величини, кратної 6-ти, у більшу сторону

Округляємо отримане значення до величини, кратної 6-ти, у більшу сторону

величина переміщення локомотива для огляду поверхні кочення коліс.

відстань між вісями автозчеплення локомотивів що стоять на одній колії;

1.5. Побудова циклограми ремонту локомотивів

Побудова циклограми ремонту локомотивів є відображення часу і кількості ремонтів, а також міжремонтних термінів повного циклу проходження локомотиву між ремонтом КР-2.

Побудова циклограми ремонту локомотивів – розрахункова схема для виконання ремонтів ПР-1 та ТО-3.

Повний цикл проходження локомотивом ЧМЭ2 між ремонтом КР-2 складає 15 років.

Рис. 1.4. Циклограма ремонтів локомотивів

Протягом напівциклу локомотив проходить 3 ремонту ПР-2 і 2 ремонту ПР-3. Що розділяє напівцикл на рівні частини. Кожен з 6 частин між ремонтами містить 3 ТО-3.

1.6. Розрахунок ширини виробничих ділянок локомотивного депо

Ширина стійлової частини локомотивного депо визначається виходячи з кількості локомотивів що ставляться на 1 колію.

Рис. 1.5. Стійлова частина локомотивного депо

# Для 2-х колій:

# коефіцієнт що залежить від кількості колій.

ширина локомотива, 3,115 м;

ширина проїздів уздовж ділянки, включаючи ширину проходу для людей. При механізованому ремонті

відстань між боковинами локомотивів що знаходяться на паралельних коліях.

.

  - Організація поточного ремонту локомотивів

Процес експлуатації рухомого складу залізничного транспорту постійно супроводжується змінами його технічного стану, такими явищами, як знос, деформації, усталосні руйнування, корозія, фізико-хімічні і температурні зміни матеріалів і деталей.

Для попередження цих неприпустимих явищ і підтримки надійності рухомого складу, на залізничному транспорті створена і функціонує система технічного обслуговування (ТО) і ремонтів (ТР). Система ТО і ТР включає комплекс робіт для підтримки і відновлення справного стану локомотивів.

Поточний ремонт локомотивів відіграє важливу роль у забезпеченні справного технічного стану локомотивного парку залізничного транспорту.

Ремонтами називається комплекс операцій, що виконується з метою відновлення справності або працездатності рухомого складу і відновлення його ресурсу, регламентного зовнішнього вигляду, що відповідає вимогам ПТЕ, а також усунення відмов і несправностей, що виникають при роботі на лінії або виявляють у процесі ТО.

Установлено наступні види ремонту електровозів, тепловозів і моторвагонного рухомого складу:

- поточні ПР-1, ПР-2, ПР-3 - для контролю і усунення несправностей шляхом заміни або відновлення швидкозношуваних деталей, а також випробувань і регулювань, що гарантують працездатність рухомого складу між відповідними видами ремонту;

- середній - для відновлення експлуатаційних характеристик рухомого складу шляхом ремонту або заміни зношених або ушкоджених вузлів або деталей. При середньому ремонті перевіряється стан інших вузлів і деталей з усуненням виявлених несправностей, виконується часткова зміна ізоляції електричних машин. При середньому ремонті локомотива може виконуватися капітальний ремонт окремих його агрегатів, вузлів і деталей;

- капітальний - для відновлення справності і повного або близького до повного ресурсу локомотивів і моторвагонного рухомого складу. Капітальний ремонт полягає в повному розбиранні і дефектації, у заміні або ремонті всіх, у тому числі і базових агрегатів, вузлів і деталей, зборці, регулюванню і випробуванню; виконується повна зміна ізоляції електричних машин.

При ремонті ПР-1, крім переліку робіт, що виконуються при ТО-3, деякі складальні одиниці обладнання при необхідності піддають ремонту зі зняттям з локомотива.

При ремонті ПР-2, крім робіт, що виконуються при ТО-3 і ПР-1, відновлюють: працездатність циліндрів, поршнів, підшипників колінчатого вала, паливних апаратур та ін. вузлів дизеля і т.д.

При ПР-3 поряд з роботами, проведеними при ПР-2, відновлюють працездатність візків з їхнім викочуванням з-під локомотива, тягових електродвигунів, редукторів і т.д.

Технічне обслуговування ТО-3, поточні ремонти ПР-1, ПР-2, ПР-3 виконуються в основних локомотивних депо; середній і капітальний ремонти - на локомотиворемонтних заводах за рахунок амортизаційних відрахувань, призначених для капітального ремонту. Як показник міжремонтного інтервалу для поїзних локомотивів прийнятий пробіг, а для маневрових, вивозних, передаточних - календарний час.

Застосування в локомотивних депо поточних ліній при ремонті локомотивів - один з головних колій підвищення продуктивності праці і якості ремонту, а виходить, і надійності локомотивів.

На ділянці поточного ремонту ПР-2, при виконанні ПР-2 виконують огляд дизеля, допоміжного устаткування, ревізію букс, моторно-осьових підшипників, кожухів зубчастої передачі, рам візків і ресорного підвішування (рис.1.6). При цьому візки ремонтують як без викочування їх з-під тепловоза, так і з викочуванням.

При організації ПР-2 у спеціалізованому цеху ремонтного депо може бути також застосований поточний метод. На ділянці ПР-2, крім виконання цього виду ремонту, звичайно передбачають обладнання для обточування бандажів колісних пар без їхнього викочування з-під тепловоза (коліс-фрезерний верстат). У цьому ж цеху може бути розташована позиція для індивідуального викочування колісних пар з тяговими електродвигунами, обладнана електропідйомником (Q = 30 т). Поруч обладнують ділянка для ревізії тягових електродвигунів. Як піднімальні засоби в цеху використовують один-два електрифіковані мостові крана вантажопідйомністю 10 т, а також кілька консольних кранів вантажопідйомністю 0,5 т. Застосовують пересувні металеві площадки для зняття і установки секцій холодильника.

Поточна лінія являє собою комплекс технологічного, контрольного і транспортного встаткування. При цьому обладнання розташоване по ходу зборки або розбирання і спеціалізовано на виконанні однієї або декількох операцій. Продуктивність поточної лінії залежить від такту поточній лінії. Чим менше такт, тим більше виробів випускають на поточній лінії. Такт - є розрахункова тривалість рівних проміжків робочого часу між випуском з поточній лінії наступних один за одним виробів. Якщо не враховувати втрати в номінальному фонді часу роботи поточних ліній, то основою організації поточного виробництва є такт випуску готової продукції. При цьому технологічний процес будується за часом так, щоб тривалість технологічних операцій наближалася до величини такту випуску виробів з поточної лінії.

У поточному виробництві обладнання розташовують по ходу операції технологічного процесу, що забезпечує сувору залежність обслуговування робочих місць. Якщо на окремих робочих місцях ліній є недовантаження, то частину робітників використовують на декількох позиціях з паралельним або послідовним обслуговуванням.