4. ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПРОПАНОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ПІСКУ У ЗОНУ КОНТАКТУ РУШІЙНОГО КОЛЕСА З РЕЙКОЮ

4.1. Перевірка ефективності роботи проектної системи подачі піску

Перевірка ефективності проектної системи подачі піску проводилася на створеному, на кафедрі залізничного транспорту СНУ ім. Даля, стендовому обладнанні, з метою визначення якісних і кількісних залежностей величини коефіцієнта зчеплення:

- на стендовій установці «Машина тертя для вивчення фрикційних властивостей контакту колеса з рейкою» (рис.4.1);

I – пристрій для розгону, II - орієнтуючий і III  вимірювальний вузол, IV  мікропроцесорний вимірювальний блок

Рис.4.1. Машина тертя для вивчення фрикційних властивостей контакту колеса з рейкою

- на натурному стенді «Колесо - рейка» (рис.4.2).

Рис.4.2. Натурний стенд «Колесо-рейка»

Під час розробки проектної системи подачі піску, було запропоновано два види наконечника: з круглим (рис.4.3) та плоским (рис.4.4). Обидва види було випробувано на натурному стенді «Колесо-рейка».

Рис.4.3. Випробування проектної системи з круглим наконечником

Рис.4.4. Випробування проектної системи з плоским наконечником

Перевірка здійснювалася шляхом дослідження фрикційних властивостей контакту колесо-рейка. У якості вихідних фрикційних станів поверхні рейки використовувалися: чиста і суха поверхня; волога, покрита дизельним паливом і покрита відпрацьованим маслом. Обробка експериментальних даних дозволила отримати характеристики зчеплення (рис.4.3) для обраних фрикційних станів.

| Чиста, суха поверхня | Волога поверхня |
| --- | --- |
| поверхні, вкриті дизельним паливом | поверхні, вкриті маслом |

Рис.4.3. Характеристики зчеплення

Існує таке поняття, як ККД фрикційної передачі «колесо-рейка» [12]. Для розрахунку ККД запропоновано використовувати наступну формулу,

(1)

де,  - ККД передачі;

- корисна потужність;

- загальна потужність;

- сила зчеплення колеса з рейкою;

- швидкість руху локомотива;

- швидкість ковзання колеса щодо рейки, де представляє собою відносне ковзання.

Використовуючи формулу ( 1 ) за результатами визначено величини ковзання (ск.) і розрахований ККД фрикційної передачі «колесо-рейка» при реалізації сили тяги, відповідної коефіцієнту зчеплення 0,2. Результати розрахунків зведені в табл.4.1.

Таблиця 4.1

ККД фрикційної передачі «колесо-рейка»

| № | Фрикційний стан рейок | Без піску | Із піском |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ск., % | КПД, % | Ск., % | КПД, % |
| 1. | Чистий, сухий | 0,2 | 0,999 | 0,25 | 0,999 |
| 2. | Вкрит водою | 11,1 | 0,900 | 0,39 | 0,999 |
| 3. | Вкрит ДТ | 4,8 | 0,954 | 0,75 | 0,999 |
| 4. | Вкрит маслом М8 | 17 | 0,854 | 1,7 | 0,983 |

Також, зробивши аналіз літературних джерел, було зроблено висновок та побудовано графік (рис.4.4) залежності абразивного зносу сталі та гуми від куту атаки абразивних часточок.

1 – загартована сталь; 2 – сира сталь; 3 – гума

Рис.4.4. Залежність абразивного зносу сталі та гуми від куту атаки абразивних часточок

У ході проведених експериментів, було встановлено, що всі ці пропозиції з модернізації пісочної системи, як окремо, так і в комплексі можуть істотно підвищити ефективність роботи пісочної системи, яка дозволяє:

– реалізувати стабільно високу величину коефіцієнта зчеплення;

– здійснювати більш точну і кучну подачу піску на відстані 0,3 м від зрізу наконечника;

– зменшити знос контактуючих поверхонь;

– знизити негативний вплив на рейковий шлях;

– збільшити швидкість спрацьовування протівобоксовочной системи і швидкість закінчення суміші з наконечника;

– знизити собівартість при виготовленні пісочної системи.

4.2. Впровадження пропонованої системи подачі піску у зону контакту рушійного колеса з рейкою

Для перевірки надійності роботи проектної системи подачі піску в реальних умовах експлуатації, виконана установка макетної системи на маневровий ЧМЕ3 № 2247 (рис.4.5) і магістральний тепловоз 2ТЭ116 № 1077 (рис.4.6), експлуатовані в депо Кондрашевська-Нова.

Рис.4.5. Установка проектної системи на маневровому тепловозі ЧМЭ3 (№ 2247)

Рис.4.6. Установка проектної системи подачі піску на магістральном тепловозі 2ТЭ116 № 1077

У ході експлуатації встановлена макетна система подачі піску показала в порівнянні з пісковими системами, встановленими на аналогічних моделях тепловозах:

- реалізацію високою і стійкою сили тяги;

- зниження витрати піску;

- відсутність піску на поверхні рейко-шпальної решітки;

- відсутність попадання піску в зазор між вітряком і рамною рейкою при проходженні стрілочного переведення;

- позитивні відгуки слюсарів при її обслуговуванні.