У світовому виробництві автомобільних бензинів спостерігається стала тенденція до посилення не тільки їх експлуатаційних, але й екологічних характеристик. При цьому міжнародні та вітчизняні нормативи на автобензини істотно обмежують вміст бензолу, ароматичних вуглеводнів, олефінових вуглеводнів і сірки. З 1 січня 2008 року в Україні введені стандарти на автомобільний бензин і дизельне паливо підвищеної якості, які відповідають вимогам екологічних норм Євро-4.

Ще в 1970 роках були запропоновані варіанти гідрування бензолу, що міститься в риформаті, які протікали без зниження октанового числа продукту, проте для зниження сумарного вмісту ароматичних вуглеводнів потрібно розбавлення риформата (що є базовим компонентом високооктанових бензинів) високооктановими неароматичними компонентами. Це положення ускладнює відмову від використання тетраетилсвинцю (ТЕС) і дефіцит бутан-бутиленовой фракції (через нестачу потужностей каталітичного крекінгу), яка в світовій практиці використовується для виробництва високооктанового алкилата. У зв'язку з цим, розвиток процесу ізомеризації - один з ефективних способів вирішення даної проблеми, що дозволяє отримувати товарний бензин, що відповідає чинним і перспективним вимогам до палив і забезпечує необхідну гнучкість виробництва.

Ізомеризація бензинових фракцій - це процес з'єднання лінійних вуглеводнів в сполуки з розгалуженим ланцюгом, які мають більш високе октанове число. Зазвичай супроводжує процеси переробки нафтових продуктів (піроліз, крекінг).

Ізомеризація призводить до отримання з'єднання з іншим розташуванням атомів або груп, але при цьому не відбувається зміна складу і молекулярної маси сполуки.

Ізомеризація бензинових фракцій дозволяє зменшити вміст ароматичних вуглеводнів при збереженні високого октанового числа.

Установка ізомеризації дозволяє виділяти зі складу бензинів низькооктанові легкі фракції, виробляючи ізомеризат, який, у свою чергу, дозволяє збільшити вихід автомобільних бензинів з нафти, що переробляється з підвищеним октановим числом, з одночасним зменшенням вмісту ароматичних вуглеводнів, бензолу і олефінів.

Технологічний процес ізомеризації припускає використання каталізатора з певними каталитическими, фізико-хімічними та стійкими до дії каталітичних отрут характеристиками.

Переваги ізомеризації бензинових фракцій: відносна дешевизна в порівнянні з іншими технологіями; змішування ізомеризату з іншими компонентами товарних бензинів дає можливість знижувати вміст в них шкідливих речовин до рівня відповідності вимогам техрегламенту до класу Євро-3 і Євро-4; «поглиблення техпроцесу» переробки нафтових продуктів на НПЗ шляхом використання легкої прямогонной фракції, яка раніше реалізовувалася, як сировина для НХЗ, в товарну, дорожчу продукцію - бензин.

У зв'язку з переходом вітчизняної нафтопереробної промисловості на випуск автомобільних бензинів, що відповідають стандартам «Евро-3» і «Евро-4», актуальним завданням стає зниження вмісту ароматичних вуглеводнів і, особливо, бензолу в моторному паливі при одночасному збереженні значення октанового числа. Як відомо, традиційно базовим процесом переробки прямогонних бензинів залишається каталітичний риформінг, продукти якого є основним джерелом ароматики. Згідно з вимогами «Евро-4» сумарний вміст ароматичних вуглеводнів не повинно перевищувати 35 об. %, а вміст бензолу - 1 об. %. [3]

Каталітична ізомеризація легких парафінів дозволяє отримувати високооктановий компонент автомобільного бензину з мінімальним вмістом ароматики. Октанове число ізомеризату поряд з іншими факторами визначається вибором технологічної схеми процесу. З метою підвищення глибини ізомеризації застосовують різні схеми рециркуляції неперетворених нормальних парафінових вуглеводнів або інші методи концентрування ізопарафінових вуглеводнів в продуктах реакції. [4]

- Найбільшого поширення набули такі схеми ізомеризації:

- Схема 1. «Однопрохідна» схема представлена на рис. 1.1.

Схема 2. Схема з деізопентановою колоною (ДІП), рис. 1.2. У цій схемі перед ізомеризацією за допомогою колони деізопентанізації виділяють із сировини високооктановий ізопентан, який далі змішується з ізомеризатом.

- Схема 3. Схема з деізопентановою і пентановою (ПК) колонами, рис. 3. У цій схемі пентанова колона розташована після блоку ізомеризації. У верхній частині колони виділяються ізопентан і непрореагувавший      н-пентан, які повертаються в колону деізопентанізації, де ізопентан відокремлюють як компонент ізомеризату, а н-пентан повертають в реактор ізомеризації.

- Схема 4. Схема з колоною деізогексанізації (ДІГ), рис. 4. У цій схемі після блоку ізомеризації розташована деізогексанова колона. У верхньому погоні високооктанові низкокиплячі ізогексани (диметилбутани - ДМБ) виділяються разом з пентаном. Цей погон об'єднується з нижнім погоном колони, що складається з метилциклопентана (МЦП), циклогексана (ЦГ) і парафінів н-С7+, і утворює кінцевий ізомеризат. Бічний погон виводять з середини нижньої частини колони, де максимальна концентрація низькооктанових компонентів, таких як метилпентан (МП) і непроконвертований гексан, і повертають в реактор ізомеризації.

- Схема 5. Схема з колоною ДІП і рециркуляцією н-С5, н-C6 на молекулярних ситах, рис. 5. З метою підвищення ступеня перетворення н-С5 і конверсії всіх нормальних парафінів застосовується варіант попереднього виділення i-C5 з сировини ізомеризації і рециркуляції непрореагувавших н-С5, н-C6 на молекулярних ситах. В якості десорбента використовується i-C5 (процес Ipsorb).

- Схема 6. Процес Hexorb фірми Axens (рис. 6). Для того, щоб отримати ізомеризат з октановим числом понад 90 пунктів, потрібно конвертувати метилпентан в диметилбутани, що може бути досягнуто повною конверсією нормальних і малорозгалужених парафінів при включенні в схему після реакційної секції процесу сепарації Hexorb. Це дозволяє отримати ізомеризат з октановим числом, що перевищує 90 пунктів (зазвичай 91 ... 92) на сировину С5: С6 = 0,65. Процес ізомеризації Hexorb об'єднує циклічну систему адсорбції на молекулярних ситах з подальшою колоною деізогексанізації (ДІГ), яка розділяє ізомеризат з секції адсорбції на верхній погон, що містить ізопентан і діметілбутани, бічний погон, що містить метилпентан, і нижній погон, що містить нафтени С6 і вуглеводні С7+ , який виводиться з установки. Бічний погон, збагачений метилпентанами, рециркулюють в секцію ізомеризації. Одночасно він використовується в якості третього потоку при десорбції нормальних парафінів з молекулярних сит. Цей потік діє аналогічно потоку ізопентану в процесі Ipsorb.

Р1, Р2 – реактори ізомеризації; К1 – стабілізаційна колона.

Рисунок 1.1 - «Однопрохідна» схема ізомеризації.                            [4]

ДІП – колона деізопентанизації.

Рисунок 1.2 - Схема ізомеризації з деізопентановою колоною.        [4]

ДІП – колона деізопентанизації; ПК – пентанова колона.

Рисунок 1.3 - Схема ізомеризації з деізопентановою и пентановою колонами.                                                                                                              [4]

ДІГ – колона деізогектанизації.

Рисунок 1.4 - Схема ізомеризації з колоною деізогексанизації.            [4]

ДІП – колона деізопентанизації.

Рисунок 1.5 - Схема з колоною ДІП і рециркуляцією н-С5 та н-C6 на молекулярних ситах.                                                                                           [4]

ДІГ – колона деізогектанизації.

Рисунок 1.6 - Схема процесу Hexorb.                                                       [4]

При використанні однопрохідної схеми октанове число ізомеризату по дослідницькому методу складає 79,9. Дана схема не дозволяє отримати продукт з достатнім октановим числом.

При застосуванні схеми з рециркуляцією неперетворених метилпентанів і н-гексану отриманий ізомеризат має октанове число 88,8 пунктів (при повному виділенні н-гексану і метилпентанів). Дана схема дозволяє отримати продукт з високим октановим числом, але застосування схеми з рециркуляцією веде до зниження продуктивності установки.

Найбільше октанове число досягається у ізомеризату, отриманого при використанні схеми з рециркуляцією н-гексану, метілпентанів і н-пентану. При повному виділенні з продукту н-гексану, метілпентанів і н-пентану октанове число за дослідним методом становить 94,0 пункти, але дана схема є найбільш витратною у виробництві ізомеризату.

Застосування схеми з попередньою деізопентанізацією сировини дозволить отримувати ізомеризат з октановим числом 88,0 пунктів (при повному виділенні з сировини ізопентану). Дана схема є найбільш доцільною, тому що вона дозволяє виробляти продукт з достатнім октановим числом, забезпечує необхідну продуктивність установки і витрати на випуск товарної продукції є оптимальними. [4]

### У процесі ізомеризації відбувається перегрупування молекулярної структури нормальних парафінів С5-С6 в парафіни ізобудови з вищим октановим числом, яке здійснюється на каталізаторі в середовищі водневовмісного газу (ВВГ).

### В основі прийнятої технології лежить метод низькотемпературної ізомеризації бензинової фракції ПК-70°С на стаціонарному шарі каталізатора СІ-2, що представляє собою платину на сульфатованому оксиді цирконію, при тиску 2,5 - 2,75 МПа (25 - 27,5 кгс / см2 ) і температурі від 130 до 200°С з отриманням високооктанового компонента бензину. [31]

### Каталітичними отрутами для каталізатора ізомеризації СІ-2 є традиційні отрути платинових каталізаторів - оксид вуглецю (II), сірка, сірководень, миш'як, свинець, мідь, нікель, ванадій і отрути сульфатної групи (волога, водень при температурі вище 300°С, аміак, відновлювальні суміші).

У процесі ізомеризації відбувається перегрупування молекулярної структури нормальних парафінів в парафіни ізобудови з вищим октановим числом.

Для підготовки сировини блоку ізомеризації передбачено блок гідроочищення. Метою процесу гідроочищення є поліпшення якості фр. ПК-70оС шляхом видалення з неї сірчистих та інших сполук, отруючих каталізатор ізомеризації.

Прийнята схема роботи блоку гідроочищення з циркуляцією ВВГ.

Установка ізомеризації бензинової фракції ПК-70оС складається з наступних систем:

- Витратний склад бензинової фракції ПК-70оС;

- Блок гідроочищення фракції ПК-70оС;

- Блок підготовки сировини ізомеризації;

- Блок ізомеризації фракції ПК-70оС;

- Установка осушення ВВГ для відновлення каталізатора ізомеризації та підігріву азоту регенерації молекулярних сит;

- Вузол компримування ВВГ, азоту для блоку гідроочищення;

- Установка моноетаноламінового очищення ВВГ від сірководню і вузол нейтралізації "кислих" газів регенерації.

Крім того, установка включає допоміжні системи: вузол підготовки паливного газу, вузол збору та видачі вуглеводневих газів з підключенням факельних скидів до заводської факельної системи, установка аварійної та дренажних ємностей, вузол охолодження і ущільнення насосів, редукційно-охолоджувальна установка і станція збирання та перекачування конденсату.

У процесі гідроочищення фр. ПК-70°С використовуються алюмокобальтмолібденовий каталізатор ТНК-2000 і алюмокобальтнікелевий ТНК-2103. [31]

Прийнято наступні технологічні параметри гідроочищення:

- Тиск в реакторі - 3,3 - 3,5 МПа (33 - 35 кгс/см2);

- Температура в реакторі - 280 - 320°С;

- Кратність циркуляції ВВГ - 100 - 300 м3/м3 сировини;

- Об'ємна швидкість подачі сировини - не більше 6 год-1;

- Міжрегенераційний період - не менше 24 місяців;

- Термін служби каталізатора - не менше 6 років.

Технологічною схемою передбачається газоповітряна регенерація каталізатора гідроочищення. Для захисту обладнання реакторного блоку від корозії передбачається залуження газів регенерації 10% водним розчином лугу (гідроксиду натрію) у вузлі нейтралізації кислих газів.

Для видалення з нестабільного гідрогенізату сірководню, води, розчинених газів і частини бутанов передбачено відпарну колону.

Основні реакції процесу ізомеризації:

а) перетворення парафінових вуглеводнів нормальної будови в розгалужені:

б)  переміщення метильного радикала уздовж вуглеводневого ланцюга:

в) зміна числа метильних груп в бічних ланцюгах розгалужених вуглеводнів:

а) перетворення парафінових вуглеводнів нормальної будови в розгалужені:

СН3 - СН2 - СН2 - СН2 - СН3  ←→ СН3 - СН - СН2 - СН3

н-пентан  (ОЧД =62)                           |

СН3

ізопентан  (ОЧД =93)

СН3 - СН2 - СН2 - СН2 - СН2 - СН3 ←→ СН3 - СН - СН2  - СН2 - СН3

н-гексан  ОЧД =30                                      |

СН3

2-метилпентан (ОЧД =74)

б)  переміщення метильного радикала уздовж вуглеводневого ланцюга:

СН3 - СН - СН2  - СН2 - СН3 ←→ СН3- СН2 - СН - СН2 - СН3

|                                                                 |

СН3                                                                   CH3

3- метилпентан (ОЧД =75)

в) зміна числа метильних груп в бічних ланцюгах розгалужених вуглеводнів:

СН3

|

СН3 - СН - СН2 - СН3 ←→ СН3 - С- СН3

|                                            |

СН3                                         СН3

неопентан (ОЧД =85)

CH3

|

СН3- СН2 - СН - СН2 - СН3 ←→ СН3- С - СН2 -  СН3

|                                                    |

СН3                                                        CH3

2,2- діметилбутан (ОЧД =92)

CH3                                     CH3  CH3

|                                           |        |

СН3- С - СН2 –  СН3 ←→ СН3 - СH - СН -  СН3

|                            2,3- діметилбутан (ОЧД =104)

СН3

На процес ізомеризації впливають наступні умови: склад сировини, об'ємна швидкість подачі сировини, співвідношення обсягів ВВГ і сировини (кратність циркуляції), об'ємна частка водню в ВВГ, температура, тиск, активність каталізатора.

Склад сировини.

Підвищений вміст бутанов (вище 2% мас.) і неізомерізуемих вуглеводнів (ізопентану) в сировині ізомеризації знижує час контакту вуглеводнів С5 і С6 з каталізатором.

Підвищений вміст важких вуглеводнів веде до підвищення гідрокрекінгу, розігріву шару каталізатора і, як наслідок, прискореного коксовання. Нормальна експлуатація каталізатора здійснюється при вмісті вуглеводнів С7+ не більше 1% мас.

Об'ємна швидкість подачі сировини.

Об'ємною швидкістю називається відношення об'єму рідкої сировини, що подається в реактор за 1 годину до загального обсягу каталізатора. Висока об'ємна швидкість зменшує час контакту сировини з каталізатором, що призводить до зниження конверсії вуглеводнів С5 і С6. Робочий діапазон об'ємної швидкості для каталізатора СІ-2 1,5 - 3,0 год-1, припустиме збільшення - до 3,5 год-1.

Співвідношення обсягів ВВГ і сировини (кратність циркуляції) і об'ємна частка водню в ВВГ.

Для пентан-гексанової фракції оптимальне мольне співвідношення водень : вуглеводні має підтримуватися в межах 2 - 4. Зниження мольного співвідношення призводить до розвитку реакцій гідрокрекінгу, підвищення - до зниження часу контакту сировини з каталізатором і, як наслідок, зменшення конверсії н-алканів в ізоалкани. Мольне співвідношення підтримується кратністю циркуляції ВВГ і концентрацією в ньому водню. Оптимальна кратність циркуляції - 500-1000 нм3/м3 сировини. Концентрація водню в циркуляційному ВВГ - не менше 80% об., Так як високий вміст у ньому легких вуглеводнів С1-С3 призводить до зменшення часу контакту сировини з каталізатором і, відповідно, до зменшення конверсії н-алканів в ізоалкани.

Споживання водню в процесі ізомеризації знаходиться на рівні 0,15 - 0,20% мас. на сировину.

Температура.

Найбільш сприятливий температурний діапазон роботи каталізатора СІ-2 140-200°С. Температура на вході в реактор ізомеризації є основним регулюючим параметром процесу. По мірі підвищення температури від 140°С до 200°С швидкість реакції ізомеризації збільшується, але одночасно йде розвиток побічних реакцій гідрокрекінгу, що протікають з великим виділенням тепла, що призводить до розігріву шару каталізатора. Тому підйом температури здійснюється тільки з урахуванням рівня гідрокрекінгу. Приріст легких вуглеводнів С1 - С4 в нестабільному ізомеризаті в порівнянні з гідрогенізатом вважається нормальним в межах 2 - 4% мас.

Зниженню навантаження по сировині має передувати зниження температури на вході в реактор.

Розрахунковий температурний перепад в реакторі ізомеризації +15-30°С в залежності від вмісту бензолу. Для зниження температури в шарі каталізатора потрібна подача холодного ВВГ або ізомеризату. Необхідно обмежувати температурний перепад в шарі каталізатора, так як термодинамічна рівновага реакції ізомеризації зміщується в бік утворення розгалужених вуглеводнів при зниженні температури процесу. Крім цього, високий перепад температур в шарі каталізатора може призвести до розвитку автогідрокрекінга

Тиск.

Робочий діапазон тиску в процесі ізомеризації на каталізаторі СІ-2 становить 2,5 - 3,5 МПа (25 - 35 кгс/см2). Зниження тиску процесу призводить до посилення інгібуючого впливу нафтенових вуглеводнів на реакцію ізомеризації. Оптимальний тиск в реакторному блоці 3,0 МПа (30,0 кгс/см2).

Активність катализатору.

Найважливіше значення для збереження рівня активності каталізатора має підтримання вологості циркулюючого ВВГ менше 20 ppm. Чим нижче вологість в системі, тим вище активність і селективність каталізатора. [31]

Тому необхідно мати отрегенерований адсорбер для його підключення, в разі необхідності, для осушування циркулюючого ВВГ, а також контролювати вміст вологи в гідрогенізаті. Підвищена волога не є незворотнім фактором втрати активності. Активність каталізатора відновлюється протягом декількох діб після відновлення необхідної вологості.

В процесі експлуатації активність каталізатора також знижується за рахунок відкладення коксу на поверхні. У випадку, якщо зниження активності каталізатора не може бути компенсовано підвищенням температури в реакторі, проводиться окислювальна регенерація, яка полягає у видаленні коксу з поверхні каталізатора шляхом поступового нагрівання до 450°С в азотно-кисневому середовищі.

Поступово каталізатор "старіє" за рахунок рекристалізації і зміни структури поверхні, а також через адсорбцію на поверхні речовин, що блокують активні центри. У цьому випадку активність каталізатора втрачається безповоротно і його замінюють на свіжий. [31]

Очищення водневовмісного і вуглеводневого газів від сірководню розчином моноетаноламіна (МЕА).

Процес очищення газів заснований на абсорбції сірководню водним розчином МЕА - на оборотної реакції утворення комплексної сполуки:

Н2N - (CH2)2 - OH + Н2S ←→ [H3N - (CH2)2 -OH]SH →

2Н2N - (CH2)2 - OH+ 2Н2S ←→ [H3N - (CH2)2 -OH]2S       (1.7)       [8]

Реакції поглинання сірководню моноетаноламіном протікає з виділенням тепла.

Основними факторами, що впливають на процес очищення газів, є: температура, тиск, масова частка моноетаноламіна в розчині, витрата розчину МЕА.

Оптимальною температурою абсорбції є температура від 30 до 40°С. Перевищення оптимальної величини погіршує поглинання сірководню, веде до підвищення циркуляції розчину, тобто до підвищених енерговитрат.

Підвищений тиск сприятливо впливає на процес поглинання сірководню - чим вище тиск, тим вище коефіцієнт абсорбції.

Зменшення масової частки МЕА в розчині знижує корозію апаратури, знижує розчинність в ньому вуглеводнів, але збільшує енергетичні витрати на регенерацію. Масову частку МЕА в розчині слід тримати в межах від 10 до 15%.

Зі збільшенням витрати розчину МЕА при очищенні газів з постійним вмістом в ньому сірководню, ступінь вилучення сірководню збільшується.

Гідроочищення бензинової фракції НК 70оС і підготовка сировини ізомеризації.

Сировина - бензинова фракція ПК-70°С подається від видаткового складу по трубопроводу в сировинну ємність гідроочищення Е-1. Бензинова фракція ПК-70оС з Е-1, пройшовши фільтр Ф-1/1 (2), надходить на прийом сировинного насоса Н-1/1(2) і з тиском не менше 4,0 МПа (40,0 кгс/см2) подається на змішання з циркулюючим ВВГ в змішувач С-13.

Газосирьевая суміш після змішувача С-13 надходить в міжтрубний простір теплообмінника Т-1 де нагрівається потоком газо-продуктової суміші, що виходить з реактора гідроочищення Р-1, і направляється 2-ма потоками на нагрів в піч П-1.

Реакторний блок гідроочищення.

У печі П-1 відбувається нагрів газосирьевой суміші за рахунок променистого тепла і тепла димових газів від спалювання паливного газу, що подається на пальники печі.

З печі П-1 газосировинна суміш надходить в реактор гідроочищення   Р-1.

Потік газопродуктовой суміші з реактора Р-1 направляється в трубний простір теплообмінника Т-1, де охолоджується, нагріваючи потік газосировинної суміші в міжтрубному просторі.

З Т-1 газопродуктова суміш послідовно охолоджується спочатку в повітряному холодильнику ХВ-1, потім у водяному холодильнику Х-1 до температури не вище ніж 40оС і надходить у сепаратор С-1, де частково конденсується і розділяється на рідку та газову фазу.

Сепаратор С-1 служить для відділення рідкої фази (нестабільний гидрогенизат, кисла вода) від водневовмісного газу. Нестабільний гидрогенизат з С-1, попередньо нагрівається в Т-2/1,2, а потім прямує на стабілізацію в К-1. ВВГ з сепаратора С-1 подається в колону К-8 на очистку, а потім знову за допомогою компресора ПК-1/1(2) подається на змішання з бензиновою фракцією в змішувач С-13.

Блок стабілізації гідрогенізату.

Нестабільний гидрогенизат з С-1 надходить в міжтрубний простір теплообмінника Т-2 /1,2 де нагрівається до температури 100 - 130°С потоком кубового продукту колони К-1 (стабільного гідрогенізату), циркулюючого через трубний простір теплообмінника, і подається на 15 тарілку колони К-1.

Колона К-1 служить для стабілізації (відпарки) нестабільного гідрогенізату. Кубовий продукт колони - стабільний гидрогенизат, з верхньої частини відбирають нестабільну голівку і вуглеводневий газ. Тепло до куба колони К-1 підводиться за допомогою кип'ятильника Т-3.

Стабільний гидрогенизат з куба колони К-1 надходить в трубний простір кип'ятильника Т-3, нагрівається до температури 140 - 165оС, за допомогою нагрітого ВОТ, що подається в міжтрубний простір кип'ятильника, і далі направляється в колону під 36 тарілку.

Пари з верху колони К-1 направляються в повітряний холодильник ХВ-2, де охолоджуються до температури не вище 60оС, і потім надходять у водяній холодильник Х-2, де охолоджуються до температури не вище 45оС. Охолоджени пари з верху К-1 надходять у рефлюксну ємність Е-2 де конденсуються.

Нестабільна головка забирається насосом Н-2/1(2) з ємності Е-2 і подається в якості зрошення на 1 тарілку колони К-1.

Кубовий продукт колони К-1 (стабільний гидрогенизат), пройшовши через трубний простір теплообмінника Т-2/1,2 подається на 38 тарілку колони деізопентанізатора К-4 в якості живлення.

Блок підготовки сировини ізомеризації (блок деізопентанізаціі).

Колона деізопентанізатор К-4 призначена для підготовки сировини секції ізомеризації (деізопентанізованої фракції) як кубового продукту колони, і ізопентанової фракції (в якості верхнього продукту колони), що виводиться в товарний парк. Тепло до куба колони К-4 підводиться за допомогою кип'ятильника Т-10. Деізопентанізована фракція з куба колони К-4 надходить в трубний простір кип'ятильника Т-10, нагрівається до температури 80 - 100оС, шляхом подачі в міжтрубний простір кип'ятильника водяної пари, і далі направляється в колону під 36 тарілку.

Деізопентанізована фракція з кубової частини колони К-4, попередньо охолоджена в міжтрубномупросторі холодильника Х-12 зворотньою водою, пройшовши попередній фільтр Ф-2/1,2, надходить на прийом насоса Н-3/1(2) і подається в змішувач ізомеризації С-14.

Пари з верху колони К-4 надходять в повітряний холодильник ХВ 6/1,2, і потім направляються в водяні холодильники Х-7/1,2, де охолоджуються до температури не вище 50оС, за допомогою оборотної води, яка циркулює через трубний простір, і далі надходять в рефлюксну ємність Е-5 де конденсуються.

Ізопентанова фракція забирається насосом Н-6/1(2) з ємності Е-5 і подається в якості зрошення на першу тарілку колони К-4, а балансовий надлишок виводиться в парк.

Ізомеризація бензинової фракції. Реакторний блок.

Сировинна фракція ізомеризації (деізопентанізована фракція з куба колони К-4) від насоса Н-3/1(2) подається на змішання з циркулюючим ВВГ в змішувач С-14.

Газосировинна суміш від змішувача С-14 надходить в міжтрубний простір теплообмінника Т-4/1,2 де підігрівається потоком газопродуктової суміші від Р-2/2, охолоджується в трубному просторі теплообмінника, розділяється на два потоки і прямує в змійовики сировинної печі ізомеризації  П-2.

У печі П-2 відбувається нагрів газосировинної суміші за рахунок променистого тепла і тепла димових газів, одержуваних за рахунок спалювання паливного газу, що подається до 20-ти пальників печі.

Нагріта газосировинна суміш з печі П-2 надходить послідовно в реактор ізомеризації Р-2/1, трубний простір міжступінчатого теплообмінника Т-100, і подається в реактор ізомеризації Р-2/2. В реакторах ізомеризації Р-2/1,2 відбувається перегрупування молекулярної структури нормальних парафінів С5-С6 в парафіни ізобудови з вищим октановим числом, яке здійснюється на каталізаторі в середовищі водневовмісного газу (ВВГ).

Для підтримки температурного режиму в реакторах Р-2/1,2 передбачена подача "квенча" - холодного ВВГ в лінію газосировинної суміші на вході в реактор Р-2/1,2.

Газопродуктова суміш з реактора Р-2/2 надходить в трубний простір теплообмінника Т-4/1,2, де охолоджується за рахунок підігріву газосировинної суміші ізомеризації перед її подачею в піч П-2.

Газопродуктова суміш після теплообмінника Т-4/1,2 охолоджується в повітряному холодильнику ХВ-3/1..4 до температури не вище 60оС і доохолоджується до температури не вищє ніж 40оС у водяному холодильнику Х-3/1,2.

Газопродуктова суміш з Х-3/1,2 надходить у сепаратор ізомеризації С-2, де відбувається відділення рідкої фази від циркулюючого ВВГ. Рідка фаза - нестабільний ізомеризат, направляється в колону К-2 на стабілізацію, а газова фаза - циркулюючий ВВГ, надходить спочатку на вузол осушування ВВГ або безпосередньо в сепаратор С-3 на прийомі ЦК-1/1,2. Є можливість виведення ВВГ на МЕА очистку.

Контроль вмісту вологи в ВВГ на виході з сепаратора С-2 здійснюється автоматичним аналізатором. У разі перевищення вмісту вологи в циркулюючому ВВГ (понад 5 ppm) необхідно перевести осушку ВВГ в колону осушування з регенерованими молекулярними ситами.

Частина циркулюючого ВВГ з сепаратора С-2 виводиться в мережу паливного газу, залежно від кількості підживлювального ВВГ, який надходить з установки каталітичного риформінгу.

Нестабільний ізомеризат з сепаратора С-2 надходить в міжтрубний простір теплообмінника Т-100 де нагрівається потоком газосировинної суміші з Р-2/1 в Р-2/2, і далі направляється в міжтрубний простір теплообмінників Т-101 і Т-5/1, 2. У міжтрубному просторі теплообмінника Т-5/1,2 нестабільний ізомеризат нагрівається кубовим погоном колони К-2 і подається на 17 тарілку колони К-2.

Блок колони стабілізації.

Колона К-2 призначена для стабілізації нестабільного ізомеризату, кубовий продукт колони - стабільний ізомеризат, верхній продукт - нестабільна головка (пропан-бутанова фракція). Тепло до куба колони К-2 підводиться шляхом подачі нагрітого ВОТ в міжтрубний простір кип'ятильника Т-6.

Нестабільний ізомеризат з куба колони К-2 надходить в трубний простір кип'ятильника Т-6, нагрівається до температури 145 - 165оС і парогазова суміш направляється в куб колони під 36 тарілку.

Стабільний ізомеризат з куба К-2 проходить по трубному простору теплообмінника Т-5/1,2, доохолоджується в міжтрубномупросторі холодильника Х-5 і виводиться в парк.

Пари з верху колони К-2 надходять в повітряний холодильник ХВ -4 де охолоджуються до температури не вище 55°С, і далі прямують у водяній холодильник Х-4, де доохолоджуються до температури не вищє ніж 40оС , і надходять у рефлюксну ємність Е-6 для конденсації.

Нестабільна головка (пропан - бутанова фракція) забирається насосом Н-4/1(2) з ємності Е-6 і подається в якості зрошення на 1 тарілку колони К-2, а балансовий надлишок виводиться в парк.

Блок ВОТ.

ВОТ із ємності Е-103 насосом Н-103/1,2 подається на нагрів у піч П-3, де нагрівається до температури 260оС, і далі подається в міжтрубний простір теплообмінників Т-3 і Т-6. Після передачі тепла кубовим продуктам колон   К-1 і К-2 ВОТ повертається у ємність Е-103.

Основним обладнанням обраної технологічної схеми є реактор ізомеризації бензинової фракції ПК-70оС. Реактор ізомеризації відрізняється меншим відношенням висоти апарату до діаметру і наявністю декількох шарів каталізатора. Шари каталізатора засипаються на порцелянові кульки, якими заповнюється сферична частина нижнього днища.

Сировина, що подається через штуцер у верхньому днищи, рівномірно розподіляється по всьому перетину, за допомогою розподільчої тарілки, встановленої у верхній частині реактора.

Реактор - це циліндрична вертикальна посудина з кульовими днищами. Каталізатор завантажують в реактор через верхній штуцер, а вивантажують через нижній . Щоб уникнути «удару» парів продукту і газу і, внаслідок цього, стирання каталізатора у верхній частині реактора мається розподільна тарілка. Парогазова суміш через шар каталізатора проходить в аксіальному напрямку. По закінченні процесу ізомеризації, тривалість якого визначається ступенем падіння активності каталізатора, каталізатор ізомеризації СІ-2 вивантажують з реактора і відправляють на регенерацію на спеціалізованому підприємстві.

Завантаження каталізатора. Завантажують каталізатор через брезентовий рукав, опущений до рівня загружаємої тарілки; по мірі завантаження рукав піднімають для зменшення механічного руйнування гранул каталізатора.

З цією ж метою в нижній частині апарату перед завантаженням каталізатора розміщують шар порцелянових кульок; такими ж кульками покривають верхній шар каталізатора (після його завантаження в реактор). Реактор установки ізомеризації працює в умовах хімічної та електрохімічної корозії, а також механічного зносу металу апаратів каталізатором. Водень, що циркулює в системі реакторного блоку, викликає міжкристалітну корозію металу, що супроводжується зниженням його міцності і збільшенням крихкості. Міжкристалітне растріскування, утворення раковин і здуття в металі обладнання під дією водню посилюються при підвищенні температури і тиску в системі. [9]

Характеристика вихідної сировини

| № п/п | Найменування сировини | Найменування показників якості | Величина показників якості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фракція бензинова ПК-70оС Приблизний вуглеводневий склад,% мас .: - Бутан - 4,7 ÷ 4,73, в т.ч. ізобутан - 0,17 ÷ 0,4 - Пентани- 48,7 ÷ 48,8, в т.ч.ізопентан-19,5 ÷ 19,8 циклопентан -2,85 - Гексан - 45,2 ÷ 46,1, в т.ч. діметілбутани- - 1,8 ÷ 2,1 циклогексана - 6,1 - Гептани і вище -0,28 ÷ 0,3 - Ароматичні вуглеводні - 0,75 ÷ 0,8 -АЛК, Алкадієни - 0,13 ÷ 0,15 | Густина при 20 °С, кг/м3 | не більш 650 |
|  |  | Масова доля сірки, % мас. | не більше 0,07 |
|  |  | Масова доля води, ррм. | не нормується |
|  |  | Фракційний склад, оС: |  |
|  |  | - температура початку кипіння | не менш 28 |
|  |  | - температура кінця кипіння | не більш 80 |
|  |  | Вуглеводневий склад, % мас. |  |
|  |  | - бутани | не більш 4,7 |
|  |  | - гептани та вище | не більш 2,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Фракція бензинова ПК-70оС гідроочищена | Масова доля сірки, % мас. | не більш 0,00005 |
|  |  | Масова доля води, ррм. | не нормується |
|  |  | Вуглеводневий склад, % мас. |  |
|  |  | -∑С1-С4 | не більш 2,0 |
|  |  | - ∑С7 | не більш 1,0 |
| 3 | Водневовмісний газ для ізомеризації. Приблизний склад, % об.: - водень - 83,5÷86,7 - вуглеводні, не більш - 16,5, в т.ч.: - метан - 7,7 - етан - 3,5 - пропан - 2,1 - ізобутан - 1,5 - н-бутан - 1,5 - пентани - 0,2 - вода - не більш 20 ррm | Об'ємна частка водню, % об. | не менш 85,0 |
|  |  | Вміст вологи, % (ppm) | не більш 0,002 (20) |
|  |  | Вміст сірководню, ppm | не більш 1,0 |
|  |  | Вміст оксиду вуглецю (СО), % | не більш 0,0001 |
|  |  | Вуглеводневий склад, % об. | не нормуєтся |
|  |  | Густина за н.у., кг/м3 | не нормуєтся |
| 4 | Водневовмісний газ для гідроочищення | Об'ємна частка водню, % об. | не менш 85,0 |
| 5 | Циркуляційний водневовмысний газ ізомеризації | Об'ємна частка водню, % об. | не менш 80,0 |
|  |  | Вміст сірководню, % об. (ppm) | не більш 0,0001 (1) |
|  |  | Вуглеводневий склад, % об. | Не нормується |
|  |  | Вміст вологи, % об. (ppm) | не більш 0,002 (20) |
| 6 | Циркуляційний водневовмісний газ гідроочищення | Об'ємна частка водню, % об. | не менш 80,0 |
|  |  | Вміст сірководню, мг/м3 | Не нормується |
|  |  | Вуглеводневий склад, % об. | Не нормується |
| 7 | Циркуляційний водневовмісний газ гідроочищення очищений | Вміст сірководню, мг/м3 | не більш 10,0 |

Характеристика реагентів

| № п/п | Найменування | Найменування показників якості | Величина показників якості |
| --- | --- | --- | --- |
| Реагенти |
| 1 | Регенерований розчин моноетаноламіна (МЕА) | Масова доля моноетаноламіна, % мас. | від 7 до 15 |
|  |  | Вміст сірководню і сульфідів, г/дм3 | не більш 4,0 |
| 2 | Розчин моноетаноламіна (МЭА), насичений сірководнем | Масова доля моноетаноламіна, % мас. | від 7 до 15 |
|  |  | Вміст сірководню і сульфідів, г/дм3 | не більш 32,0 |
| 3 | Розчин їдкого натру (NaOH) | Масова частка гідроксиду натрію, % | 15÷20 |
| 4 | Сульфідуючий реагент (діметилдісульфід чи інші) | Зовнішний вигляд | Відповідність сертифікату якості |
|  |  | Густина при 20 оС, кг/м3 |  |

Характеристика допоміжних матеріалів.

| № п/п | Найменування | Найменування показників якості | Величина показників якості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Допоміжні матеріали |
| 1 | Каталізатор блоку гідроочищення алюмокобальт-молібденовий ТНК-2000 (модифікований ГО-70) | Приймається за паспортом завода виготовлювача | Відповідність сертифікату якості |
| 2 | Каталізатор верхнього шару реактора гідроочищення ТНК-2103 | Приймається за паспортом завода виготовлювача | Відповідність сертифікату якості |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Каталізатор ізомеризації СІ-2 марки Б | Приймається за паспортом завода виготовлювача | Відповідність сертифікату якості |
| 4 | Молекулярні сита 3А | Приймається за паспортом завода виготовлювача | Відповідність сертифікату якості |
| 5 | Масло індустріальне І-40А (І-50А) | Масова частка механічних домішок, % | відсутність |
|  |  | Масова частка води, % | відсутність |
|  |  | В’язкість кінематична при 40 (С, мм2/с | 51÷75 (75÷95) |
|  |  | Температура спалаху в відкритому тиглі , оС | не нижче 220 |
|  |  | Кіслотне число, мг КОН на 1 г масла | не більш 0,05 |
| 6 | Азот технічний низького тиску (НТ) | Содержание азота, % об. | не менш 99,6 |
|  |  | Об'ємна частка кисню, % об | не більш 0,5 |
|  |  | Об'ємна частка СО2, % об | відсутність |
| 7 | Азот технічний високого тиску (ВТ) | Вміст азоту, % об. | не менш 99,6 |
|  |  | Об'ємна частка кисню, % об | не більш 0,5 |
|  |  | Об'ємна частка СО2, % об | відсутність |
| 8 | Воздух технічний | Не регламентується |  |
| 9 | Воздух КВПтаА | Точка роси, оС | не выще мінус 40 |
|  |  | Клас забрудненості | не нижче 1 Класу |
| 10 | Пара водяна | Показники якості не контролюються |  |
| 11 | Конденсат водяної пари з заводської мережі | Жорсткість загальна, мг-екв/дм3 | не більш 10 |
|  |  | Вміст розчиненого кисню, % мас. | від 0,0015 до 0,005 |
|  |  | Вміст цианідів, % мас. | відсутність |
|  |  | Вміст з'єднань заліза в перерахунку на Fe, мкг/кг | не більш 200 |
|  |  | Масова концентрация масел і нафтопродуктів, мкг/кг | не більш 1,0 |
|  |  | Вміст азоту амонійного, мкг/кг | не більш 1000 |
|  |  | Вміст нітратів, мкг/кг | не більш 20 |
|  |  | Вміст нітритів, мкг/кг | не більш 20 |
|  |  | Вміст сульфідів, мкг/кг | не більш 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Вода оборотна (I системи) | Зважених речовин, мг/л | не більш 25 |
|  |  | Нафтопродукти, мг/л | не більш 15 |
|  |  | Карбонатна жорсткість, мг-евк/л | не більш 3,0 |
|  |  | Загальна солевмісткість, мг/л | не більш 2000 |
|  |  | Хлоріди (Cl-), мг/л | не більш 300 |
|  |  | Сульфати, мг/л | от 350 до 500 |
|  |  | РН | от 6,5 до 8,5 |
|  |  | БПК полн, мг/л О2 | не більш 25 |
| 13 | Вода оборотна (II системи) | Зважених речовин, мг/л | не більш 15 |
|  |  | Нафтопродукти, мг/л | не більш 5 |
|  |  | БПК полн, мг/л О2 | не більш 15 |
| 14 | Этиленгліколь | Приймається за сертифікатом якості | Відповідність сертифікату якості |

Характеристика готової продукції.

| № п/п | Найменування готової продукції | Найменування показників якості | Величина показників якості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стабільний ізомеризат | Густина при 20 °С, кг/м3 | 640-660 |
|  |  | Октанове число (ДМ) | не нижче 79 |
|  |  | Тиск насичених паров, кПа, (мм рт.ст.) | не більш 119,989 |
|  |  | Вуглеводневий склад, % мас.: |  |
|  |  | - Σ С1-С4 | не більш 2,0 |
|  |  | - співвідношення Σ i-C5/ Σ n-C5 | не менш 70 |
|  |  | - співвідношення Σ i-C6/ Σ n-C6 | не менш 30 |
|  |  | Фракційний склад: |  |
|  |  | - температура початку кипіння, ºС | не нижче 29 |
|  |  | - температура кінця кипіння, ºС | не вище 76 |
| 2 | Ізопентанова фракція | Густина при 20 °С, кг/м3 | Не нормується |
|  |  | Вуглеводневий склад, % мас. |  |
|  |  | - Σ С4 | не більш 20,0 |
|  |  | - ізопентан | не менш 76,0 |
|  |  | - пентан і вище | не більш 8,0 |
|  |  | Масова частка води, % (ppm) | Не нормується |
|  |  | Октанове число (ДМ) | не менш 91,0 |
| 3 | Пропан-бутанова фракція ізомеризації | Вуглеводневий склад, % мас. |  |
|  |  | - Σ С1-С2 | не більш 20,0 |
|  |  | - Σ С3-С4 | Не нормується |
|  |  | - Σ С5 і вище | не більш 2,0 |
|  |  | Густина при 20 °С, кг/м3 | Не нормується |
| 4 | Гази регенерації | Об'ємна частка кисню, % об. | 1 стадія − 0,5 ÷ 0,7 2 стадія − 0,9 ÷ 1,2 3 стадія − 2,8 ÷ 3,5 |
|  |  | Об'ємна частка оксиду вуглецю, % об. | Не нормується |
|  |  | Об'ємна частка СО2, % об. | не більш 1,0 |

Норми технологічного режиму. [31]

| Найменування стадії процесу, аппа-рата, показники режиму | Одиниці виміру | Допустимі межі технологічних параметрів | Необхідний клас точності вимірювальних приладів по ГОСТ 8.401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - рівень в ємностях для прийому та зберігання бензинової фр. ПК-70оС Е-21/1, Е-21/2, Е-21/3, Е-21/4, Е-21/5, Е-21/6 | % шкали | 20÷80 | 0,5 |
| - рівень в ємності Е-22 | % шкали | 80, не більш | 0,5 |

| - тиск в ємності Е-1 | МПа (кгс/см2) | 0,2÷0,45 (2,0÷4,5) | 0,075 |
| --- | --- | --- | --- |
| - рівень в Е-1 | % шкали | 25÷75 | 0,5 |
| - витрата фракції ПК-70оС | м3/год | 25÷60 | 0,04 |
| - расход ВСГ | нм3/год | 7500÷16000 | 1,0 |
| - тиск ВВГ на вході в змішувач | МПа (кгс/см2) | 3,5÷4,3 (35÷43) | 0,075 |
| - тиск паливного газу к пальникам печі П-1 | МПа (кгс/см2) | 0,15÷0,20 (1,5÷2,0) | 0,075 |
| - тиск газо-сировинної суміші на вході в піч П-1 | МПа (кгс/см2) | 3,2 не менш (32,0), не менш | 0,075 |
| - розрядження димових газів на виході печі П-1 | кПа | -0,1÷-0,2 | 0,075 |
| - температура газо-сировинної суміші на виході з печі | °С | 260÷320 | 0,5 |
| - температура димових газів на перевалі печі П-1 | °С | 800, не вище | 0,5 |
| - температура димових газів в димоході печі П-1 | °С | 350, не вище | 0,5 |
| - температура по шарам каталізатора Р-1 | °С | 320, не вище | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - температура газо-продуктової суміші на виході з реактора Р-1 | °С | 320, не вище | 4 |
| - температура стінок реактора Р-1 | °С | 330, не вище | 4 |
| - тиск в сепараторі С-1/1 | МПа (кгс/см2) | 3,1÷3,4 (31÷34) | 0,075 |
| - рівень гідрогенізату в сепараторі С-1/1 | % шкали | 30÷70 | 0,5 |
| - тиск в кубі К-1 | МПа (кгс/см2) | 1,34, не более (13,4, не более) | 0,075 |
| - температура верха колони К-1 | °С | 70÷95 | 0,5 |
| - температура низа колони К-1 | °С | 140÷160 | 0,5 |
| - рівень в кубі колони К-1 | % шкали | 25÷75 | 0,5 |
| - температура на виході з Т-3 | °С | 146÷160 | 2,0 |
| - тиск в сепараторі С-1/1 | МПа (кгс/см2) | 1,0÷1,2 (10,0÷12,0) | 0,75 |
| - температура газа на вході в реактор Р-1 (регенерація): 1 стадія 2 стадія 3 стадія | °С °С °С | 370, не вище 420, не вище 470, не вище | 0,5 0,5 0,5 |

| - витрата ВВГ в вузол змішування | нм3/год | 12000, не менш | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| - витрата сировини | м3/год | 20÷54 | 0,04 |
| - тиск газо-сировинної суміші на вході в піч П-2 | МПа (кгс/см2) | 3,0, не более (30,0, не более) | 0,075 |
| - тиск газо-сировинної суміші на виході з печі П-2 | МПа (кгс/см2) | 2,5, не менш (25,0, не менш) | 0,075 |
| - температура газо-сировинної суміші на виході з печі П-2 | °С | 135÷180 | 0,5 |
| - температура димових газів на перевалі печі П-2 | °С | 710, не вище | 2,5 |
| - температура димових газів в димоході П-2 | °С | 520, не вище | 2,5 |
| - розрідження димових газів в камері печі П-2 | кПа | минус 0,1÷ минус 0,2 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - тиск паливного газу перед пальниками П-2 | МПа (кгс/см2) | 0,1÷0,2 (1,0÷2,0) | 0,075 |
| - температура на виході з реактора Р-2/2 | °С | 200, не вище | 0,5 |
| - температура в шарі каталізатора Р-2/2 | °С | 200, не вище | 4,0 |
| - перепад температур на вході і виході реактора | °С | 40, не вище | обчислюється математично системою АСУ |
| - температура реакційної суміші на виході з повітряного холодильника | °С | 60, не вище | 4,0 |
| - температура реакційної суміші на виході з холодильника | °С | 40, не вище | 4,0 |
| - тиск в сепараторі ізомеризації | МПа (кгс/см2) | 2,5÷2,8 (25÷28) | 0,075 |
| - рівень в сепараторі ізомеризації | % шкали | 25÷75 | 0,5 |
| - тиск в колоні К-2 | МПа (кгс/см2) | 1,4, не более (14,0, не более) | 0,075 |
| - температура низу колони | °С | 146÷160 | 0,5 |
| - температура зони введення живлення | °С | 100÷110 | 0,5 |
| - температура верху колони | °С | 56÷70 | 0,5 |
| - витрата зрошення колони | м3/год | 13,5÷25 | 0,075 |
| - рівень в колоні | % шкали | 30÷70 | 0,5 |
| - температура парів нестабільної головки | °С | 40, не вище | 4,0 |
| - витрата циркуляційного газу | нм3/год | 12000, не менш | 1,0 |
| - тиск в сепараторі С-2 | МПа (кгс/см2) | 1,0-1,3 (10,0-13,0) | 0,75 |
| - вміст води в циркуляційному газі | ppm | 5,0, не более | 1,0 ppm |
| - витрата гексанової фракції у вузол змішування блоку ізомеризації С-14 | м3/год | 30, не более | 0,075 |
| - температура стабільного ізомеризату після холодильника | °С | 50, не вище | 4,0 |
| - температура на прийомі компресора | °С | 45, не вище | 0,5 |
| - температура на нагнітанні компресора | °С | 75, не вище | 0,5 |

# Характеристика основного та допоміжного технологічного обладнання [31]

| Таблиця 3.6 |
| --- |
| Найменування устаткування (тип, призначення) | Номер позиції за схемою, індекс | Кількість, од. | Матеріал | Технічна характеристика (паспортні дані) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Відпарна колона | К-1 | 1 | Корпус - сталь 09Г2С, тарілки - сталь 08Х13 | Dнизу /Dверху = 1,8/1,0 м Н = 30,935 м V = 46,84 м3 Число тарілок − 36 шт. Тарілки трапецієподібні-клапанні з зменшеними клапанами по типу АТК 26-02-4-89 Tроб. = 80(С (верх) Tроб. = 155(С (низ) Tрозр. = 100(С (низ) Tрозр. = 170(С (верх) Рроб.= 1,3 МПа (верх) Рроб.= 1,35 МПа (низ) Ррозр.= 1,65 МПа |
| 2 Колона стабілізаційна - призначена для розділення нестабільного ізомеризату на стабільний ізомеризат і нестабільну головну фракцію | К-2 | 1 | Корпус- сталь 09Г2С-3, тарілки- 08Х13 | Dнизу /Dверху = 1,8/1,2 м Н = 30,340 м V = 52 м3 Число тарелок − 35 шт. Тарілки трапецієподібні-клапанні одно та двопоточні по типу: АТК 26-02-4-02 Tроб. = 70(С (верх) Tроб. = 160(С (низ) Tрозр.= 100(С Рроб.= 1,3 МПа (верх) Рроб.= 1,35 МПа (низ) Ррозр.= 1,65 МПа |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Колона ізопентанова - призначена для розділення стабільного гідрогенізату на пентангексанову фракцію і ізопентан | К-4 | 1 | Корпус – сталь 09Г2С-3, тарілки - сталь 08Х13 | D = 3,2 м Н = 61,9 м V = 419,7 м3 Число тарілок − 82 шт. Тарілки трапецієподібні-клапанні з зменшеними клапанами по типу: АТК 26-02-4-89 Tроб. = 62(С (верх) Tроб. = 97(С (низ) Tрозр. = 100(С Рроб.= 0,23 МПа (верх) Рроб.= 0,28 МПа (низ) Ррозр.= 0,58 МПа |
| 5 Колона для осушки ВВГ | К-6, К-7, К-11 | 1 | Сталь 09Г2С | D = 1,6м Н = 9,37м V = 13м3 Tрозр. = 100(С Ррозр. = 4,0 МПа Насадка – молекулярні сита, об’єм насадки 13м3 Режим осушки: Tроб. = 40(С Рроб.= 3,6 МПа Среда − водневовмісний газ Режим регенерації: Tроб. = 400(С Рроб.= 0,6 МПа Середа – азот |
| 6 Колона МЕА очищення водневовмісного газу | К-8 | 1 | Сталь 20к+08Х13 | D = 1,0 м, Н = 25,00 м V = 16 м3 Тарілки однопоточні з капсульними ковпачками типа: ТСК-Р 21 шт. Tрозр. = 100(С Ррозр.= 4,06 МПа Tроб. = 40(С Рроб.= 3,38 МПа середа – 10 − 12% розчин моноетаноламыну, ВВГ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Колона МЕА очищення вуглеводневого газу | К-9 | 1 | Сталь 09Г2С | D = 1,0 м, Н = 19,47 м V = 12,1 м3 Тарілки клапанні, спеціальні − 20 шт. Tрозр. = 100(С Ррозр.= 0,64 МПа Tроб. = 40(С Рроб.= 0,32 МПа среда – 10 − 12% розчин моноетаноламіну, ВВГ |
| 8 Колона очищення газів регенерації | К-10 | 1 | Сталь 09Г2С+10Х17Н13М2Т | D = 2,0 м, Н = 26,8 м V = 75,4 м3 Насадка − кільця Рашига 50x50x5, об’єм насадки 37,7 м3 Tрозр. = 300(С Ррозр.= 1,9 МПа Tроб. = 40(С Рроб.= 1,28 МПа середа – 10% розчин їдкого натрію, гази регенерації |
| 9 Реактор гідроочищення | Р-1 | 1 | Cталь 12ХМ+08Х18Н10Т | D = 2,6 м Н = 9,6 м V = 41,3 м3 Об’єм каталізатора: ТНК-2000 −14,3м3 ТНК-2103 − 1,6м3 Об’єм порцелянових куль: d 10мм −1,33 м3 d 16мм −1,4 м3 d 25мм − 0,6 м3 Tрозр. = 450(С Ррозр. = 4,4 МПа Режим реакції: Tроб. = 420(С Рроб. = 3,2 МПа Режим регенерації: Tроб. = 500(С Рроб. = 1,2 − 1,4 МПа Середовище - бензинова фракція ПК-70(С, ВВГ |