На початку ХІХ сторіччя виробництво гідроксиду натрію було тісно пов'язано з розвитком виробництва кальцинованої соди. Цей взаємозв'язок був обумовлений тим, що сировиною для хімічного способу одержання NаОН служила кальцинована сода, яка у вигляді содового розчину каустифікувалася вапняним молоком. Наприкінці ХІХ сторіччя стали швидко розвиватися електрохімічні методи одержання NаОН електролізом водних розчинів NаСl, при якому одночасно з NаОН отримували хлор, який знайшов широке застосування в промисловості органічного синтезу [1].

І у наші дні гідроксид натрію продовжують одержувати шляхом електролізу розчину хлориду натрію або шляхом взаємодії розчину кальцинованої соди з гашеним вапном.

Світове виробництво гідроксиду натрію на сьогоднішній день складає більше 52 млн. т (у перерахунку на 100%-вий NаОН). Це обумовлюється його застосуванням у безлічі галузей промисловості та для побутових потреб:

## у целюлозно-паперовій промисловості для делігніфікації (сульфатний процес) целюлози, у виробництві паперу, картону, штучних волокон, деревоволокнистих плит;

## для омилення жирів при виробництві мила, шампуню та інших миючих засобів;

- у нафтовій промисловості для очищення нафтопродуктів;

- у металургії при травленні алюмінію та у виробництві чистих металів;

- для виготовлення біодизельного палива;

- у хімічних галузях промисловості – для нейтралізації кислот і кислотних оксидів, як реагент або каталізатор у хімічних реакціях, у хімічному аналізі для титрування;

- в якості агента для розчинення забруднень каналізаційних труб у вигляді сухих гранул або в складі гелів;

- у легкій промисловості при виробництві шовку, а також у технологічних процесах відбілювання тканин;

- в автомобільній промисловості у виробництві лужних акумуляторів;

## у харчовій промисловості в якості регулятора кислотності при виробництві какао, шоколаду, морозива, безалкогольних напоїв і карамелі, для рафінування рослинного масла (каустичну соду зареєстровано в якості харчової добавки E524);

## у цивільній обороні для дегазації і нейтралізації отруйних речовин [2].

З наведеного видно, що гідроксид натрію є одним з основних хімічних продуктів, масштаб виробництва якого повною мірою характеризує рівень розвитку всієї хімічної промисловості країни.

Гідроксид натрію одержують у промисловості хімічним і електрохімічним способами.

З хімічних способів одержання гідроксиду натрію в промисловості знайшли застосування:

- вапняний;

- феритний.

Для одержання гідроксиду натрію за феритним способом суху кальциновану соду, змішану з подрібненим оксидом заліза в співвідношенні            1 : 3, прожарюють в горизонтальних обертових печах при 1000-1200ºС. При цьому утворюється плав – ферит натрію. Утворення фериту натрію протікає за наступним рівнянням

Na2CО3 + Fe2О3 = Na2О · Fe2О3 + СО2                          (1.1)

При дії на ферит натрію гарячою водою він розкладається з утворенням гідроксиду натрію і оксиду заліза

Na2О · Fe2О3 + Н2О = 2NaОН + Fe2О3                                           (1.2)

Утворений оксид заліза відділяється від розчину гідроксиду натрію і знову повертається у виробничий процес. Отриманий при вилуговуванні фериту натрію розчин гідроксиду натрію (360-410 г/л) концентрують і плавлять для одержання твердого продукту.

Переваги феритного способу виробництва:

- відсутність відходів;

- одержання концентрованих розчинів гідроксиду натрію.

Недоліки цього способу є:

- витрата палива на випал суміші;

- громіздкий внутрішньоцеховий транспорт [2].

Вапняний спосіб одержання гідроксиду натрію заснований на каустифікації 10-12%-вого розчину кальцинованої соди вапном або вапняним молоком при нагріванні і перемішуванні

Na2CO3 + Ca(OH)2            2NaOH + CaCO3  	            (1.3)

Отриманий розчин гідроксиду натрію, що містить 90-120 г/л NaOH, після відділення CaCO3 упарюють, після чого його можна переробляти у твердий плавлений продукт.

Переваги вапняного способу виробництва:

- можливість застосування розчинів Na2CO3 замість твердої соди, що дозволяє легко автоматизувати процес;

- вартість виробництва гідроксиду натрію при цьому зменшується.

Недоліки вапняного способу:

- велика витрата вапна або вапняного молока;

- наявність великих кількостей шламу у вигляді СаСО3;

- збільшена витрата пари на випарювання слабких лугів  [3].

Електрохімічний спосіб виробництва  здійснюється шляхом електролізу розчину галіту (кухонна сіль NaCl)  з одночасним одержанням водню і хлору

2NaCl + 2Н2О  = Н2↑  + Cl2↑ + 2NaОН                        (1.4)

На сьогоднішній день гідроксид натрію одержують трьома електрохімічними методами:

- електроліз з твердим сталевим катодом (діафрагмовий метод);

- електроліз з полімерним катодом (мембранний метод);

- електроліз з рідким ртутним катодом (ртутний метод).

Анодом в усіх випадках є графіт.

Діафрагмовий метод. Процес електролізу здійснюється в електролізері, порожнина якого розділена пористою перегородкою ( діафрагмою ( на катодний і анодний простір. В анодний простір безупинно надходить  насичений розчин NaCl. У результаті електрохімічного процесу на аноді виділяється хлор.

2Cl¯( 2е  = 2Cl  ( Cl2                                (1.5)

Електроліт через діафрагму просочується в катодний простір, де виділяється водень і утворюється NaОН. Хлор і водень виводяться з електролізеру окремо, не змішуючись.

2Н+ + 2е  = 2Н ( Н2                                   (1.6)

Na+ + ОН¯ =  NaOH                                      (1.7)

На наступній стадії електролітичний луг випарюють і доводять вміст у ньому NaOH до 42-50 %(мас.). Галіт і сульфат натрію при підвищенні концентрації гідроксиду натрію випадають в осад. Розчин гідроксиду натрію декантують від осаду і передають як готовий продукт на склад або на стадію випарювання для одержання твердого продукту, з наступним плавленням  або грануляцією.

Мембранний метод аналогічний діафрагмовому, але анодний і катодний простір електролізера розділені полімерною мембраною, що попереджає потрапляння хлориду натрію із анодного простору, в який подається розсіл, в катодний і перешкоджає переносу іонів ОН¯ до аноду електролізера. Хлор виділяється на аноді і виводиться із анодного простору разом зі збідненим розсолом. Іони натрію і частково молекули води проходять через мембрану до катоду, куди подається вода в кількості, необхідній для утворення лугу заданої концентрації.

Ртутний метод. В електролізерах з ртутним катодом хлорид-іони розряджаються на аноді з наступним утворенням газоподібного Cl2. На ртутному катоді  розряджаються тільки іони натрію. Металевий натрій, що виділяється, розчиняється в ртуті, утворюючи амальгаму:

Na+ + хНg + е   = NaНgх                                        (1.8)

Амальгаму натрію потім розкладають водою; при цьому виділяється гідроксид натрію, водень і ртуть:

2NaНgх + 2Н2О = 2NaOH + Н2 + 2хНg                        (1.9)

Вивільнену після розкладання амальгами ртуть знову подають в електролізер.

Електрохімічне виробництво гідроксиду натрію є перспективним, особливо мембранний. Для мембранного методу характерні менша питома витрата електроенергії, одержання чистого гідроксиду натрію і відсутність забруднення навколишнього середовища. Однак, цей метод складний в організації, вимагає використання іонообмінних мембран, що мають низьку механічну міцність, термічну стійкість, а також дуже чутливі до домішок в розчині NаСl. Ртутний метод дає можливість одержувати висококонцентровані розчини (~700 г/л NaOH), що майже не містять домішок. Однак використання ртуті, яка є дорогим і дефіцитним матеріалом, її дуже шкідливий вплив на організм людини, її значні використані кількості і втрати в процесі виробництва, що приводять до забруднення атмосфери і утворення стічних вод, обмежують застосування цього способу. Діафрагмовий метод більш економічний, ніж ртутний, оскільки вимагає меншої витрати електричної енергії і менших капітальних вкладень, є можливість використання дешевих підземних розсолів (при ртутному способі використовується тільки тверда сіль). Однак, гідроксид натрію, одержувана за цим способом має нижчу концентрацію і містить значну кількість домішок [4].

Розрахунок виконується на 1 тонну 100%-вого NaOH [2].

Виробництво гідроксиду натрію за вапняним способом полягає в обробці вапняного молока содовим розчином.

При цьому відбувається реакція:

Na2CO3 + Ca(OH)2          2NaOH + CaCO3

Стехіометрична витрата Na2CO3 згідно рівняння на одержання 1 т продукту, в якому міститься 100% NaOH, складає:

,

де 106 і 40 – молекулярна маса Na2CO3 і NaOH відповідно, кг/кмоль.

У процесі виробництва втрати соди зі шламом каустифікації складають 4 кг на 1 т готового продукту. Втрати соди з готовим продуктом складають не більше 1,1% (у перерахуванні на 100%  NaOH). При впровадженні різних технологічних заходів цей відсоток знижується до 1%:

1000 · 0,01 = 10 кг.

За рахунок втрати NaOH при розмивах, транспортуванні і переробці втрати соди складають 6,0 кг/т продукту.

Таким чином, витратний коефіцієнт по кальцинованій соді на виробництво NaOH становить:

1325 + 4 + 10 + 6 = 1345 кг Na2CO3.

При загальній лужності 115 н.д. об'єм содового розчину становить:

де 2,65 – коефіцієнт перерахування Na2CO3 з н.д. у кг/л.

При густині 1,22 кг/м3, маса содового розчину на 1 т NaOH складає:

1,22 · 1000 · 4,41 = 5380,2  кг.

В содовому розчину при ступені декарбонізації 85% і перерахунку на  Na2CO3  міститься:

Na2CO3		1345 · 0,85 = 1143,25 кг;

NaHCO3 		1345 · 0,15 ·  = 319,75 кг,

де 84 – молекулярна маса NaHCO3, кг/кмоль.

У процесі приготування «нормального» содового розчину для каустифікації гідрокарбонат натрію NaHCO3, який міститься в содовому розчині, реагує з NaOH і перетворюється в Na2CO3 за реакцією:

NaHCO3 + NaOH = Na2CO3 + Н2О                             (4.1)

Відповідно до рівняння (4.1) необхідно витратити NaOH на перетворення 319,75 кг NaHCO3, що надходить з содовим розчином:

Для одержання 152,26 кг NaОН, що витрачається на реакцію з NaHCO3, необхідно Са(ОН)2:

,

де 74 і 40 – молекулярна маса Са(ОН)2 і NaОН відповідно, кг/кмоль.

На одержання  1 т NaОН витрачається Са(ОН)2:

Втрати СаО зі шламом складають ~ 9,7 кг, невраховані втрати ~14 кг.

Загальна витрата 85%-вого СаО на 1 т гідроксиду натрію дорівнює:

де 56  і 74 – молекулярна маса СаО і  Са(ОН)2  відповідно, кг/кмоль.

Вапняне молоко надходить у виробництво наступного складу: СаОвільн. – 250 н.д., СаОзаг. – 277,6 н.д., щільність – 1270 кг/м3.

У вапняному молоці міститься (у кг/м3)

СаОвільн. 		250 · 1,4 = 350;

СаСО3 		(277,6 – 250) · 2,5 = 69;

Інертні домішки	95;

Н2О			1270 – (350 + 69 + 95) = 756,

де 1,4 – переводний коефіцієнт із н.д. у кг/м3 для СаО;

2,5 – переводний коефіцієнт із н.д. у кг/м3 для СаСО3.

Для забезпечення заданого режиму повинно надійти вапняне молоко на 1 т продукту у наступній кількості:

Склад вапняного молока наступний:

СаО					350 · 2,3723 = 830,3 кг;

СаСО3 + інертні домішки	(69 + 95) · 2,3723 = 389,06 кг;

Н2О					756 · 2,3723 = 1793,46 кг.

Вміст Са(ОН)2 у вапняному молоці складатиме:

Тоді вміст води буде дорівнювати:

1793,46 – (1097,2 – 830,3) = 1526,56 кг.

На каустифікацію надходить СаОакт. з 5%-вим надлишком по відношенню до соди, що міститься в «нормальному» содовому розчині.

При завантаженні 976,8 кг 85% СаОакт. з содовим розчином необхідно ввести наступну кількість Na2СО3:

де 106 – молекулярна маса Na2СО3, кг/кмоль;

56 – молекулярна маса СаО, кг/кмоль;

1,05 – коефіцієнт, враховуючий надлишок СаОакт.

„Нормальний” содовий розчин надходить на каустифікацію в такому складі: Na2СО3  –  60 н.д., NaОН –  20 н.д., NaCl –  0,2 н.д., ρ  – 1150 кг/м3.

На каустифікацію з «нормальним» содовим розчином надходить NaОН:

де 60 і 20 – відповідно  вміст  Na2СО3   і   NaОН  в  «нормальному»  содовому

розчині,  н.д.

2,0 і 2,65 –  коефіцієнти   перерахування  концентрації  відповідно  NaОН  і

Na2СО3 з н.д. у кг/м3.

Об'єм «нормального» содового розчину на 1 т  NaОН складає по першій каустифікації:

Маса розчину при густині  ρ = 1,15 кг/дм3 складає:

9,4136 · 1,15 · 1000 = 10825,65 кг.

Кількість води в «нормальному» содовому розчині:

10825,65 – (1496,8 + 376,5 + 5,51) = 8946,8 кг,

де 5,51 – вміст NaCl на 1 т NaОН, кг.

0,2 · 9,4136 · 2,925 = 5,51 кг,

де 0,2 – вміст NaCl в «нормальному» содовому розчині, н.д.

2,925 – коефіцієнт перерахування  концентрації  NaCl з н.д. у кг/м3.

В розчині (у перерахуванні на Na2СО3) вміст лугу складає:

Так ступінь каустифікації після першої каустифікації становить 90,3%, вміст Na2СО3 і NaОН у суспензії після першої каустифікації дорівнює:

Na2СО3		1995,7 · 0,097 = 193,6 кг;

NaОН		1995,7 · 0,903 ·  = 1360,09 кг.

Отже, у результаті каустифікації утворюється NaОН

1360,09 –  376,54  = 983,55 кг.

Для одержання 983,55 кг NaОН витрачається соди і вапняного молока:

Na2СО3

Са(ОН)2

При цьому утворюється СаСО3:

Матеріальний баланс каустифікатора першої каустифікації наведений у табл. 4.1.

Таблиця 4.1 – Матеріальний  баланс каустифікатора першої каустифікації

| Найменування компонентів | Прихід, кг | Всього | Витрата, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | з «нормальним» содовим розчином | з вапняним молоком |  | Результат реакції | У відстійник-декантер |
|  |  |  |  | витрачено | отримано | Всього |  |
| Na2СО3 | 1496,8 | – | 1496,8 | 1303,2 | - | 1303,2 | 193,6 |
| NaОН | 376,54 | – | 376,54 | – | 983,55 | 983,55 | 1360,09 |
| NaCl | 5,51 | – | 5,51 | – | – | – | 5,51 |
| H2O | 8946,8 | 1526,56 | 10473,36 | – | – | – | 10473,36 |
| Ca(OH)2 | – | 1097,18 | 1097,18 | 909,8 | – | 909,8 | 187,38 |
| CaCO3 + інертні домішки | – | 389,06 | 389,06 | – | 1229,45 | 1229,45 | 1618,51 |
| Разом: | 10825,65 | 3012,8 | 13838,45 | 2213,0 | 2213,0 | 4426,0 | 13838,45 |

Суспензія з каустифікатора першої каустифікації направляється на відстійник-декантер, звідки освітлений розчин подається на випарювання

Матеріальний баланс відстійника першої каустифікації

Для одержання 1 т NaОН на випарювання надходить слабкий луг, який містить Na2СО3 у наступній кількості:

В готовій продукції – гідроксиді натрію міститься 10 кг Na2СО3.

Отже, при випарюванні слабкого лугу з розчину викристалізовується Na2СО3:

142,34 – 10 = 132,34 кг.

Кількість гідроксиду натрію (з вмістом 45,5%мас. NaОН), що залишається після випарювання в міжкристалічному просторі твердої соди, складає 30%мас. (за даними діючого виробництва):

В лузі, що залишився в міжкристалічному просторі, міститься (у кг)

NaОН

Na2СО3

Н2О			56,71 – (25,8 + 0,57) = 30,34.

Утворення промивних вод, які містять 10 кг лугу (у перерахуванні Na2СО3), здійснюється у результаті промивання вакуум-випарних апаратів, фільтрів та іншого обладнання випарної станції.

У цій воді міститься 7,5 кг Na2СО3. При цьому кількість NaОН становить:

Витрата води на промивання апарату за даними діючого цеху становить 950 кг/т гідроксиду натрію.

У репульпер солей вакуум-випарки направляється наступна кількість речовин:

Na2СО3		132,34 + 0,57 + 7,5 = 140,41 кг;

NaОН		25,8 + 1,89 = 27,69 кг;

Н2О		30,34 + 950 =  980,34 кг.

В лугу з відстійників, що надходить на випарювання, міститься:

NaОН      – 1000 + 27,69 = 1027,69 кг;

Na2СО3   – 140,41 + 10 = 150,41 кг;

NaCl        –

Н2О         –

де 10473,36 – маса   Н2О,   яка   надходить  на   першу   каустифікацію  на  1 т

NaОН, кг;

1360,09 – маса  NaОН  у  суспензії  після  каустифікаторів  першої каусти-

фікації, кг.

Складаємо матеріальний баланс відстійника першої каустифікації                (табл. 4.2).

На випарювання надходить слабкий NaОН наступного складу (концентрація NaОН – 125,37 г/л): NaОН – 11,30 %мас.; Na2СО3 – 1,65%мас.; NaCl – 0,045%мас.; Н2О – 87,0%мас. Густина NaОН при температурі 80ºС складає  ρ = 1109,6 кг/м3, об'єм на 1 т 100%  NaОН складає 8,197 м3/т.

Таблиця 4.2 – Матеріальний  баланс відстійника першої каустифікації

| Найменування компонентів | Прихід, кг | Витрата, кг | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
|  | суспензія з першої каустифікації | з освітленим лугом на вакуум-випарку | зі шламами на другу каустифікацію |  |
| NaОН | 1360,09 | 1027,69 | 332,4 | 1360,09 |
| Na2СО3 | 193,6 | 150,41 | 43,19 | 193,6 |
| NaCl | 5,51 | 4,16 | 1,35 | 5,51 |
| Ca(OH)2 | 187,38 | – | 187,38 | 187,38 |
| CaCO3 + інертні | 1618,51 | – | 1618,51 | 1618,51 |
| Н2О | 10473,36 | 7913,72 | 2559,64 | 10473,36 |
| Разом: | 13838,45 | 9095,98 | 4742,47 | 13838,45 |

4.1.4 Матеріальний  баланс каустифікатора другої каустифікації

З відстійника на другу каустифікацію подається частина розчину в такій кількості, щоб надлишок лугу по відношенню до Са(ОН)2, що міститься в шламі, складав 20%. У шламі міститься 187,38 кг Са(ОН)2, отже кількість лугу, яка подається з рідиною декарбонатора (у перерахуванні Na2CO3), повинна складати:

де 1,2 – коефіцієнт, враховуючий надлишок лугу;

74 і 106 – молекулярна маса відповідно Са(ОН)2 і Na2CO3, кг/кмоль

В содовому розчині при ступені декарбонізації 85% міститься:

Na2СО3      –  332,09 · 0,85 = 282,28 кг;

NaНСО3     – 0,15 · 332,09 · = 78,95 кг;

NaCl          – 1,11 кг;

Н2О           –

де 84 – молекулярна маса NaНСО3, кг/кмоль;

106 – молекулярна маса Na2СО3, кг/кмоль;

3916,9 – кількість води в содовому розчині на 1 т NaОН, кг;

1345 – загальна лужність содового розчину в перерахуванні на Na2СО3, кг.

В процесі другої каустифікації протікають реакції:

NaНСО3 + NaОН = Na2СО3 + Н2О

Na2СО3 + Са(ОН)2 = 2NaОН + СаСО3

За першою реакцією витрачається 78,95 кг NaНСО3 і

NaОН

При цьому утворюється:

Na2СО3       –

Н2О            –

В шламі міститься 187,38 кг Са(ОН)2. Із цієї кількості частина Са(ОН)2 не вступає в реакцію, вона залишається в промитому шламі і еквівалентна            9,7 кг вапна, що втрачається з неврахованими втратами:

де 0,85 – вміст СаОакт у вапні;

56 і 74 – молекулярні маси СаО і Са(ОН)2.

В реакцію вступає Са(ОН)2 у наступній кількості

187,38 – (10,92 + 15,73) = 160,73 кг.

На реакцію буде витрачено Na2СО3:

В результаті реакції утворюється:

NaОН    –

СaСО3   –

Складаємо таблицю матеріального балансу каустифікатора другої каустифікації (табл. 4.3).

Таблиця 4.3 – Матеріальний  баланс каустифікатора другої каустифікації

| Найменування компонентів | Прихід, кг | Разом | Результат реакції | Витрата, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | з содовим розчином | зі шламом відстійника першої каустифікації |  |  | на фільтрацію разом |
|  |  |  |  | витрачено | отримано |  |
| Na2СО3 | 282,28 | 43,19 | 325,47 | 230,2 | 99,62 | 194,89 |
| NaОН | – | 332,4 | 332,4 | 37,59 | 173,76 | 468,57 |
| NaНСО3 | 78,95 | – | 78,95 | 78,95 | – | – |
| NaCl | 1,11 | 1,35 | 2,46 | – | – | 2,46 |
| Ca(OH)2 | – | 187,38 | 187,38 | 160,73 | – | 26,65 |
| CaCO3 | – | 1617,51 | 1618,51 | – | 217,20 | 1835,71 |
| H2O | 967,11 | 2559,64 | 3526,75 | – | 16,92 | 3543,67 |
| Разом: | 1329,45 | 4742,47 | 6071,92 | 507,50 | 507,50 | 6071,95 |

4.1.5 Матеріальний баланс відстійника другої каустифікації

Після другої каустифікації суспензія надходить на відділення шламу.

На відстійники суспензія надходить після другої каустифікації. Освітлена частина суспензії зливається в збірники промивних вод, а шлам з співвідношенням Т : Р = 1 : 1,5 надходить на фільтрацію.

Вміст твердих речовин у суспензії:

Т = 1835,71 + 26,65 = 1862,36 кг.

Вміст рідини в шламі, яка надходить на фільтри:

Р = 1862,36 ∙ 1,5 = 2793,54 кг.

Всього надходить на фільтри:

1862,36 + 2793,54 = 4655,9 кг.

Іде на злив з відстійників:

6071,95 – 4655,9 = 1416,05 кг.

Співвідношення між Na2CO3 і NaОН в освітленій частині таке ж, як і в рідкій частині суспензії. Знаходимо вміст NaОН і Na2CO3 у зливі:

Na2CO3 =

NaОН =

NaCl =

H2O =

На фільтри надходить:

Na2CO3    194,89 – 65,56 = 129,33 кг;

NaОН       468,57 – 157,62 = 310,95 кг;

NaCl        2,46 – 0,83 = 1,63 кг;

Са(ОН)2                        26,65 кг;

СаСО3                           1835,71 кг;

Н2О          3543,67 – 1192,04 = 2351,63 кг;

Всього                                          4655,9 кг.

Складаємо матеріальний баланс відстійника другої каустифікації              (табл. 4.4).

Таблиця 4.4 – Матеріальний баланс відстійника другої каустифікації

| Найменування компонентів | Прихід, кг | Витрата, кг |
| --- | --- | --- |
|  | з каустифікаторів другої каустифікації | зі зливом із відстійника | зі шламом |
| Na2СО3 | 194,89 | 65,56 | 134,59 |
| NaОН | 468,57 | 157,62 | 323,55 |
| NaCl | 2,46 | 0,83 | 1,63 |
| Ca(OH)2 | 26,65 | – | 26,65 |
| CaCO3 | 1835,71 | – | 1835,71 |
| Н2О | 3543,67 | 1192,04 | 2335,14 |
| Разом: | 6071,95 | 1416,05 | 4655,9 |

Годинна потужність виробництва

де 400000 – задана потужність виробництва, т/рік;

360 – ефективний фонд роботи виробництва, доба.

Коефіцієнт перерахунку кількісних величин матеріального балансу, складеного на 1000 кг гідроксиду натрію, на годинну потужність складає

де 1630 – кількість  гідроксиду  натрію п ісля ІІІ-го   ступеня   випарювання,

кг/годину.

Кількісні величини матеріальних балансів каустифікаторів та відстійників першої та другої каустифікації на годинну потужність з урахуванням коефіцієнту перерахунку заносимо до таблиці зведеного матеріального балансу (табл. 4.5).

Таблиця 4.5 – Зведений матеріальний  баланс стадії каустифікації

| Прихід | Витрата |
| --- | --- |
| Статті | кг/годину | %мас. | Статті | кг/годину | %мас. |
| Матеріальний баланс першого каустифікатора |
| 1. «Нормальний» содовий розчин | 307448,5 | 78,2 | 1. Каустифікована суспензія | 393012,0 | 100,0 |
| 2. Вапняне молоко | 85563,5 | 21,8 |  |  |  |
| Разом: | 393012,0 | 100,0 | Разом: | 393012,0 | 100,0 |
| Матеріальний баланс відстійника першої каустифікації |
| 1. Каустифікована суспензія | 393012,0 | 100,0 | 1. Освітлений луг на випарку | 258325,9 | 65,7 |
|  |  |  | 2. Шлам на другу каустифікацію | 134686,1 | 34,3 |
| Разом: | 393012,0 | 100,0 | Разом: | 393012,0 | 100,0 |
| Матеріальний баланс другого каустифікатора |
| 1. Содовий розчин | 37757,8 | 21,9 | 1. Каустифікована суспензія | 172443,9 | 100,0 |
| 2. Шлам відстійника першої каустифікації | 134686,1 | 78,1 |  |  |  |
| Разом: | 172443,9 | 100,0 | Разом: | 172443,9 | 100,0 |
| Матеріальний баланс відстійника другої каустифікації |
| 1. Каустифікована суспензія | 172443,9 | 100,0 | 1. Злив із відстійника | 40215,8 | 23,3 |
|  |  |  | 2. Шлам | 132227,6 | 76,7 |
| Разом: | 172443,9 | 100,0 | Разом: | 172443,9 | 100,0 |
| РАЗОМ: | 1130911,3 |  | РАЗОМ: | 1130911,3 |  |

4.2 Теплові розрахунки

4.2.1 Тепловий  баланс каустифікатора першої каустифікації

Прихід тепла

- З вапняним молоком

Q1 = 85563,5· 3,41 · 85 = 24800580 кДж/годину,

де 85 – температура вапняного  молока, що надходить на каустифікацію, ºС;

3,41 – теплоємність вапняного молока при 85ºС, кДж/(кг · ºС).

- З «нормальним» содовим розчином

Q2 = 307448,5   · 3,684 · 95 = 107483821 кДж/годину,

де 3,68 – теплоємність  содового розчину, кДж/(кг · ºС);

95 – температура содового розчину, надходить на каустифікацію ºС.

3. Від розчинення

де 31160 – кількість Са(ОН)2, що вступила в реакцію,кг;

16,25 – теплота розчинення Са(ОН)2, кДж;

74 – молекулярна маса, Са(ОН)2, кг/кмоль.

4. Прихід тепла з парою

Q4 = 2744 · х   кДж/годину,

де х – кількість пари, що подається на першу каустифікацію, кг/годину;

2744 – ентальпія  пари при Р = 0,39 МПа, кДж/кг.

Загальний прихід тепла становить

Qприх = 24800580 + 107483821 + 6842568 + 2744 · х =

= (1139126969 + 2744 · х)  кДж/годину.

Витрата тепла

- З каустифікованою суспензією

Q1 = 393012 · 3,73 · 100 = 146593476 кДж/годину,

де 393012 – маса суспензії, що надходить у відстійник-декантер, кг;

3,73 – теплоємність каустифікованої суспензії, кДж/(кг · ºС);

100 – температура суспензії, ºС.

2. На реакцію

Q2=  37011 · 3,68  · (100 – 95) + 25838 · 3,41 · (100 – 85) = 2002616 кДж/годину.

3. Втрати в навколишнє середовище:

Загальна витрата тепла становить

Qвитр = 146593476 + 2002616 + 4595755 =  153191848 кДж/годину.

Дорівнюючи прихід і витрату тепла, можна визначити кількість пари, що подається на першу каустифікацію

(1139126969 + 2744 · х) кДж/годину  = 153191848 кДж/годину,

звідки   х = 5126 кг/годину.

Отримані розрахункові данні заносимо до таблиці теплового балансу каустифікатора першої каустифікації (табл. 4.6)

Таблиця 4.6 – Тепловий  баланс каустифікатора першої каустифікації

| Прихід тепла | кДж/годину | Витрата тепла | кДж/годину |
| --- | --- | --- | --- |
| З вапняним молоком | 24800580 | Із суспензією | 146593476 |
| З «нормальним» содовим розчином | 107483821 | На реакцію | 2002616 |
| Від розчинення Са(ОН)2 | 6842568 | Втрати в навколишнє середовище | 4595755 |
| З парою | 14064878 |  |  |
| Разом: | 153191847 | Разом: | 153191847 |

4.2.2 Тепловий  баланс каустифікатора другої каустифікації

Прихід тепла

- З содовим розчином

Q1 = 37757,8 · 3,68 · 80 = 111158969 кДж/годину,

де 3,68 – теплоємність содового розчину, кДж/(кг · °С);

80 – температура содового розчину, що надходить на каустифікацію, ºС.

2. Зі шламовою суспензією з відстійника першої каустифікації

Q2 = 134686,1 · 3,1 · 80 = 33402153 кДж/годину,

де 3,1 – теплоємність шламової суспензії, кДж/(кг · °С);

80 – температура содового розчину, ºС.

3. Теплота розчинення Са(ОН)2. В реакцію на цій стадії надходить           5322 кг/годину Са(ОН)2

4. Тепло екзотермічної реакції

NaHCO3 + NaOH = Na2CO3 + H2O + 37,207 кДж/(кг · кмоль)

де 2242 – кількість NaHCO3, що вступає в реакцію, кг;

84 – молекулярна маса NaHCO3, кг/кмоль.

5. Прихід тепла з парою

Q5 = 2744 · х,

де х – кількість пари  на другу каустифікацію, кг/годину.

Прихід тепла складає

Qприх = 111158969 + 33402153 + 1168682 + 993073 + 2744 · х =

= (46679804 + 2744 · х) кДж/годину.

Витрата тепла

- З каустифікованою суспензією

Q6 = 172443,9 · 3,2 · 100 = 55182048 кДж/годину,

де 100 – температура каустифікованої суспензії, ºС

3,2 – теплоємність суспензії, кДж/(кг · °С).

- На екзотермічну реакцію:

NaHCO3 + Са(ОН)2 = 2NaOH + СаCO3 – 18,29 кДж/кг·моль

3. Втрати в  навколишнє середовище складають 3% від приходу тепла:

Q8 = 0,03 · (46679804 + 2744х) = (1400393 + 82х) кДж/годину.

Qвитр. = 55182048 + 1128297 + 1400393 + 82х = (57710738 + 82х)  кДж/годину.

Дорівнюючи прихід і витрату тепла, визначаємо кількість пари, що подається на другу каустифікацію:

46679804 + 2744 · х = 57710738 + 82х,       х = 4144 кг/годину

Складаємо таблицю теплового балансу каустифікатора другої каустифікації (табл. 4.7).

Таблиця 4.7 – Тепловий баланс каустифікатора другої каустифікації

| Прихід тепла | кДж/годину | Витрата тепла | кДж/годину |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. З содовим розчином з | 11115896 | 1. З каустифікованою суспензією | 55182048 |
| 2. Зі шламовою суспензією з відстійника першої каустифікації | 33402153 | 2. На ендотермічну реакцію | 1128297 |
| 3. Тепло розчинення Ca(OH)2 | 1168682 | 3. Втрати в навколишнє середовище | 341163 |
| 4. Тепло екзотермічної реакції | 993073 |  |  |
| 5. Тепло з парою | 11372097 |  |  |
| Разом: | 58051901 | Разом: | 58051901 |

Каустифікатор першої каустифікації конструктивно представляє собою вертикальний циліндричний апарат з конічним днищем, обладнаний рамною мішалкою, що обертається зі швидкістю 20 об/хв. Наявність мішалки забезпечує перебування основної маси твердих часточок у зваженому стані. Апарат постачається витяжними трубами (штуцер Е), паровим барботажним обігрівом (штуцер В) і трубою для зливання утвореного розчину гідроксиду натрію (штуцер Д). В нижній частині каустифікатора є штуцер Г для виведення накопиченого в конусній частині шламу. Апарат виконаний із сталі 12Х18Н10Т.

Содовий розчин з загальною лужністю 115 н.д. і вапняне молоко з концентрацією СаОакт 200-250 н.д. поступають у каустифікатор (штуцер А). Температуру суспензії в каустифікаторі підвищують до 98-100ºС і при перемішуванні підтримують її протягом двох годин; періодично відбираються проби та визначаються в них вміст NaОН, Na2СО3  і надлишок СаОакт. Процес ведеться з  5%-вим надлишком вапна.

Коли ступінь каустифікації досягається 84%, мішалку зупиняють і починають декантацію шламу. Освітлений гідроксид натрію зливають                  (штуцер Д) у відстійник [1].

Робочий об’єм каустифікатора розраховується за формулою [7]

,                                                     (5.1)

де G = 307448,5 –  продуктивність   каустифікатора  за  «нормальним»  содовим

розчином, кг/годину (за даними табл. 4.5);

ρ = 1220 – густина «нормального» содового розчину, кг/м3;

τ = 2 – час перебування реагентів в каустифікаторі, година.

Загальний об’єм каустифікатора завжди більше робочого на 15-20%.  Отже, загальний об’єм каустифікатора буде дорівнювати

V = 1,2 ∙ 126 = 151 м3.

Діаметр реактора визначається за формулою [7]

,                                                     (5.2)

де m = 1,2 – співвідношення висоти циліндричної частини каустифікатора до

діаметру.

Приймаємо стандартний каустифікатор діаметром 4 м.

Висота циліндричної частини каустифікатора розраховується з                виразу [7]

Н = m ∙ D                                                  (5.3)

Н = 1,2 ∙ 4 = 5,8 м

Приймається висота циліндричної частини каустифікатора 6 м.

Таблиця 6.1 – Вибір допоміжного обладнання

| Позначення апарата | Найменування обладнання | Призначення і коротка характеристика | Матеріал | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поз. 1 | Приймальний бак содового розчину | Призначений для зберігання содового розчину. Представляє собою закритий циліндричний резервуар. Діаметр – 8,5 м, висота – 7,5 м, об’єм – 400 м3 | Сталь | 1 |
| поз.3 | Мішалка вапняного молока | Призначена для зберігання вапняного молока. Представляє собою закритий циліндричний резервуар. Діаметр – 2,5 м, висота – 4,4 м, об’єм –14 м3. Частота обертання мішалки 3-5 об/хв. | Чавун | 1 |
| поз.4 | Змішувач | Призначений для приготування «нормального» содового розчину. Об’єм – 50 м3 | Сталь | 1 |
| поз. 6 | Мішалка осаду | Призначена для перемішування осаду, що виходить з каустифікаторів. Діаметр – 2,4 м, висота – 2,8 м, об’єм – 12,5 м3. Частота обертання мішалки 2-5 об/хв. | Сталь | 1 |
| поз. 7, 9 | Відстійник | Призначений для відділення освітленого лугу від шламу. Представляє собою циліндричний апарат з конічним днищем. Діаметр – 9 м; висота циліндричної частини – 4 м, конічної – 3,75 м. Постачається мішалкою, частота обертання 0,04-0,2 об/хв. | Сталь | 2 |

Виробництво гідроксиду натрію вапняним способом має розгорнуту систему автоматичного контролю виробничих операцій.

Найбільше поширення в практиці автоматизації технічних процесів одержали електричні прилади і засоби автоматизації. Виробництво гідроксиду натрію є вибухонебезпечним. Тому для створення системи автоматичного контролю вибрано електричну гілку ДСП. Крім того, електричні прилади перевершують пневмонічні за класом точності.

Вибір конкретних типів автоматичних пристроїв здійснюється, виходячи з наступних міркувань: для контролю та регулювання однакових параметрів технологічного процесу застосовуються однакові автоматичні пристрої, що полегшить їх придбання, настроювання, ремонт і експлуатацію; перевага віддається автоматичним пристроям серійного виробництва; при великій кількості однакових параметрів контролю застосовються багатоточкові прилади [14].

Для вимірювання витрати рідин (содового розчину, вапняного молока, каустифікованої суспензії, слабкого лугу) та пари застосовується діафрагма камерна, що працює за методом перемінного тиску з використанням стандратних звужувальних пристроєв. Діафрагма камерна встановлюється в фланцях трубопроводів, на умовний тиск до 10 МПа, з умовним проходом від 50 до 500 мм. Діафрагма використовується в комплекті з диференційним манометром ДМ-3583М.

В якості вторинного показувального реєструючого приладу використовується одноканальний прилад КСД2-023 з дифернційно-трансформаторною схемою.

В якості регулюючих приладів застосовуються електронні регулятори             Р 25.1.2.

Для переміщення регулюючих органів в системі автоматичного регулювання відповідно до командних сигналів, що надходять від регулюючого приладу, застосовується виконавчий однооборотний механізм МЕО-100/25.

Для безперервного вимірювання температури рідин (содового розчину, вапняного молока) застосовуються термометри опору  ТСМ-0879, які працюють в комплекті з вторинним показувальним реєструючим приладом КСМ2.

Для контролю рівня рідин використовується датчик-реле РОС 101, принцип дії якого заснований на високочастотному методі перетворення зміни електричної ємкості чутливого елементу, викликаного зміною рівня контрольованого середовища в «релейний» вихідний сигнал [9].

В табл. 4.1 представлена замовлена специфікація приладів і засобів автоматизації стадії каустифікації

Таблиця 4.1 – Прилади і засоби автоматизації

| Найменування параметра, середовищі і місце відбору | Граничне значення параметра | Місце установки | Найменування і характеристика | Тип, модель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Температура содового розчину | 98-100°С | В змішувачі На щиті На щиті По місцю | Термометр опору мідний гр. 50м Логометр шкала 0-150°С Регулюючий прилад Виконавчий механізм (пускач ПБР -20а) | ТСМ-0879 Ш4543 Р25.2.1 МЕОК-25/100 |

Продовження табл. 4.1

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура в каустифікаторі | 98-100 °С | На каустифікаторі На щиті На щиті По місцю | Термоопір гр.50м Логометр шкала 0-150 °С Регулюючий прилад Виконавчий механізм (пускач ПБР -20а) | ТСМ-0879 Ш4543 Р25.2.1 МЕОК-25/100 |
| Температура суспензії в каустифікаторі | 98-100 °С | На каустифікаторі На щиті | Термоопір гр. 50м Багатоточковий показуючий прилад | ТСМ-0879 КСМ-022 |
| Температура вапняного молока | 85 °С | На трубопроводі | Термоопір гр.50м | ТСМ-0879 |
| Температура содового розчину | 95 °С | На трубопроводі | Прилад самописний шкала 0-150 °С | КСМ-022 |
| Температура шламу в мішалці | 75 °С | На мішалці На щиті | Термоопір гр. 50м Логометр шкала 0-100 ºС | ТСМ-0879 Ш4543 |
| Витрата содового розчину | 25 м3/годину | На трубопроводі По місцю На щиті | Діафрагма камерна Дифманометр мембранний Показуючий прилад | ДКС-6-150 1-А/Б ДМ-3583М КСД2-022 |
| Витрата слабких лугів на випарку | 40 м3/годину | На трубопроводі По місцю На щиті | Діафрагма камерна Дифманометр мембранний Вторинний прилад | ДКС-6-100А/Б ДМ-3583М КСД 2-022 |
| Витрата содового розчину на каустифікатор | 10 м3/годину | На трубопроводі По місцю На щиті По місцю | Діафрагма камерна Дифманометр мембранний Вторинний прилад Регулюючий прилад Виконавчий механізм (пускач ПБР -2а) | ДКС-6-100А/Б ДМ-3583М КСД 2-022 Р25.2. 1 МЕОК-25/100 |

Продовження табл. 4.1

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрата вапняного молока на каустифікацію | 12 м3/годину | На трубопроводі По місцю На щиті На щиті По місцю | Діафрагма камерна Дифманометр мембранний Вторинний прилад Регулюючий прилад Виконавчий механізм | ДКС-6-80-А/Б ДМ-3583М КСД2-004 Р25.1. 1 МЕОК25/100 |
| Рівень содового розчину в прийомному баку | 5 м ст.ізм. | По місцю На щиті | Дифманометр мембранний Вторинний прилад | ДМ-3583М КСД2-004 |
| Рівень лугу в збірнику слабого лугу |  | По місцю На щиті | Дифманометр мембранний Показуючий прилад | ДМ-3583М КСД 2-022 |
| Рівень у мішалці шламу |  | По місцю На щиті | Дифманометр мембранний Показуючий прилад | ДМ-3583М КСД 2-022 |
| Рівень у кориті фільтра |  | По місцю На щиті На щиті По місцю | Дифманометр мембранний Показуючий прилад Регулюючий прилад Виконавчий механізм | ДМ-3583М КСД2-022 Р25.1.1 МЕОК25/100 |
| Сигналізатори рівня |  | На баках і мішалках На щиті | Кондуктометричний зонд На щиті | SK-30 Електронне реле ESP-50 |

Якість вихідної сировини («нормального» содового розчину та вапняного молока) контролюється цеховою лабораторією. На стадії каустифікації технологічний контроль, що здійснює цехова лабораторія кожну годину, полягає в визначенні швидкості відстоювання шламу. В рідкій фазі суспензії визначається загальна лужність і вміст NаОН; за цими даними розраховується ступінь каустифікації. В середній пробі за зміну визначається вміст сульфату натрію. Двіччі за зміну цехова лабораторія аналізує шлам після відстійників, визначаючи в ньому вміст СаОакт і питому вагу.

Апаратник каустифікації контролює температурний режим, густину освітленої рідини і шламу, а також дозування реагентів, що беруть участь в першій та другій каустифікації [2].

# Text boxes

30

25